## Slide 1
La superposition spatiale:
E02
E04
E03
E01
E05
j21
j32
j43
j54
Prenons deux ondes: , avec la même polarisation, et supposons: (pas toujours!) et . Il faut dériver les deux champs de la même source!
Comme pour les battements, nous définissons la différence de phase:
L'intensité est: .
L'intensité ne dépend que de la différence de parcours optique .
Pour une multitude d’ondes planes , le champ est: , et l'intensité est: , avec: .

## Slide 2
Interférence: superposition des ondes de la même fréquence
 | Deux faisceaux | Multiples faisceaux
Propagation directe: | Expérience de Young Interféromètres de: Michelson Mach-Zhender Sagnac | Réseau de diffraction (en transmission)
Réflexion: | Couches minces (simples) La cale Bulles de savon Anneaux de Newton | Réseau de diffraction (en réflexion) Interféromètre de Fabri-Perrot Couches minces (multiples)
Nous allons traiter plusieurs cas, selon le nombre des faisceaux et la direction de propagation:

## Slide 3
L'expérience de Grimaldi (publié en 1665): deux trous sous le soleil
C'est le premier à traiter (et à nommer) la diffraction de la lumière
Il essaye de démontrer l'interférence entre la lumière passante par deux trous proches.
Le résultat n'est pas génial...
Le soleil n'a pas la cohérence nécessaire pour obtenir une bonne interférence
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Francesco_Maria_Grimaldi.jpg
http://lhldigital.lindahall.org/cdm/ref/collection/color/id/6930

## Slide 4
L'expérience de Young (1805): trois trous font mieux que deux
Pour améliorer la cohérence, un premier trou transforme la lumière du soleil à une source ponctuelle
L'expérience de deux trous peut donc réussir
On préfère aujourd'hui démontrer cette expérience avec des fentes – ou avec un bain d'ondes
Lumière (incohérent) du soleil
1er trou
Deux trous
interférence
Onde sphérique
Bain d'ondes avec deux sources

## Slide 5
L'expérience de Young : analyse simple avec des fentes
a
s
Intensité mesuré
Intensité théorique
Les deux sources ont la même intensité I0 , l'intensité totale est donc:
La différence de phase vient de la différence du chemin optique entre les deux ondes.
Les maxima d'intensité correspondent à: , et les minima à: . Cela se traduit par une différence de parcours qui est un multiple de ml pour un maximum et de (m+½)l pour un minimum.
En utilisant l'approximation paraxiale (S>>a,y) on obtient:
; L'intensité est donc: .
Les positions des maxima sont: , m = 0, ±1, ±2, …
Les minima sont à: .
Pourquoi la brillance diminue-t-elle
quad m et grand?
  Cohérence
  Diffraction (Ch.9)

## Slide 6
Interférence entre deux parties du même paquet
Interférence entre deux paquets différents
L'effet de la cohérence temporelle sur l'intensité (généralités)
Jusqu'ici nous avons traité une source d'ondes continue. Or, la plupart des sources émettent des paquets d'ondes, assez courts (ns), sans rapport de phase entre eux.
Ce "temps de vie" est traduit en longueur, par: (1ns <-> 30cm).
Pour une interférence correcte, la différence de parcours doit être plus petit que la longueur des paquets d'ondes. Sinon, la lumière qui arrive sur l'écran vient des deux paquets différents, avec un rapport de phase aléatoire.
Si , les franges sont visibles
Si , les franges diminuent en intensité
La limite de visibilité est donc:
Temps de recouvrement
Paquet A
Paquet B

## Slide 7
L'effet de la cohérence sur l'intensité en détail (1)
Afin de comprendre l'effet de la cohérence temporelle de la source, imaginons que l'interférence se fait entre deux ondes d'une cohérence partielle, qu'on écrit:
Ici Ec et Eic sont les champs cohérent et incohérent, Dj est la phase due à la différence de parcours, et j1,j2 sont des phases aléatoires des sources.
La somme est: .
L'intensité est: .
Nous avons utilisé le fait que:
et: , si l'argument X contient wt
ou des phases aléatoires.

## Slide 8
L'effet de la cohérence sur l'intensité en détail (2)
L'intensité est: .
Dans le cas d'une cohérence parfaite (p. ex. une source laser): Eic=0 , donc: ; Imax=4Ic , Imin = 0 (franges de contraste maximal).
Sans cohérence: Ec=0 , donc: I = 2Iic (constante).
Pour la cohérence partielle, nous définissons:
- L'intensité moyenne:
- La visibilité (contraste) de l'interférence: .
On peut donc réécrire l'intensité comme: .

## Slide 9
Cohérence temporelle et spatiale
L'incohérence peut être lié aux propriétés de la source:
Temporelles (paquets d'ondes émis par la source en temps différents)
Spatiales (paquets d'ondes émis par des parties différentes de la source)
(In)cohérence spatiale
Une source cohérente
Une source avec une cohérence limitée
(In)cohérence temporelle

## Slide 10
Le miroir de Lloyd:
Le prisme de Fresnel:
Le double miroir de Fresnel:
Expériences similaires aux fentes de Young:

## Slide 11
Franges d'interférence équidistantes (réflexion): la cale
Deux plaques de verre, qui se touchent dans un coin. On regarde la réflexion en incidence normale:
La différence de phase entre les deux réflexions est de: (il y a une réflexion interne et une externe, donc une différence de phase de p en plus du déphasage lié au parcours).
Si l'angle a est petit: , ce qui donne: .
On a des franges blanches (intensité max) pour: , ou: ; m=0,1,2, …
On a des franges noires (intensité min) pour: , ou: .
Le centre (x=m=0) est noir (pas de réflexion) !
L'intensité réfléchie est faible (réflectivité = 4%, donc intensité max = 16%).

## Slide 12
Les annaux de Newton
Une lentille de profile sphérique, posée sur une plaque de verre plate. On regarde la réflexion en incidence normale:
La même analyse que le coin donne , mais: .
On a des franges blanches (intensité max) pour: ; m=0,1,2, …
On a des franges noires (intensité min) pour: .
Le centre (x=m=0) est noir (pas de réflexion) !
L'intensité réfléchie est faible (réflectivité = 4%, donc max 16%).
Un appareil utile pour contrôler les lentilles sphériques, très sensible (<l/10).
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_rings
https://www.physics.purdue.edu/demos/display_page.php?item=7B-12
Annaux de Newton: Lentille parfaite Lentilles imparfaites

## Slide 13
Les couches minces (bulles de savon)
L'interférence des réflexions d'un faisceau entrant à en angle dans une couche mince d'épaisseur d et indice n dans l'air.
La phase au chemin ABC est: , et au chemin AD est: , ou en utilisant Snell: .
La différence de phase entre les deux réflexions (AD et ABC) est:
.
Comme avec la cale, il y a une réflexion interne et une externe, donc une différence de phase de p en plus du déphasage lié au parcours.
En incidence normale, c'est plus simple: .
Exemple: bulle de savon. Avec la lumière blanche, on a un maximum de réflexion pour chaque longueur d'onde à une position différente. Il y a aussi un gradient de l'épaisseur, qui fait varier la distance entre les franges.
Franges d'interférence dans une bulle de savon:

## Slide 14
n1
n2
n3
La couche antireflet simple
La réflexion dans une interface (en incidence normale) est (Fresnel): , et . Pour air-verre (n=1.5) cela vaut 4%, pour air-GaAs (n=3.5) c'est 31%. Parfois (plusieurs éléments optiques) c'est trop!
Pour annuler la réflexion, on dépose une couche mince avec une indice intermédiaire, afin de créer une interférence destructrice entre les rayons réfléchis des deux interfaces.
La réflexion de la surface 1 est: , et de la surface 2 est: . On choisit l'épaisseur: pour obtenir une phase de p, donc une interférence destructrice.
Pour une couche antireflet parfaite, il faut encore égaliser l'intensité des deux réflexions: , ce qui donne la condition supplémentaire: . Parfois il est difficile de trouver de la matière adéquate!
La condition pour la phase n'est valable que pour une longueur d'onde…
Chart: Effet d'une couche anti-réflet sur verre (n=1.5)
| 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700
Couche idéale | 0.0059181 | 0.0046174 | 0.0035114 | 0.0025859 | 0.0018267 | 0.0012194 | 0.00075021 | 0.00040588 | 0.00017389 | 4.257e-05 | 1.0628e-06 | 3.9379e-05 | 0.00014836 | 0.00031964 | 0.00054561 | 0.00081939 | 0.0011347 | 0.001486 | 0.0018682 | 0.0022768 | 0.0027076 | 0.0031571 | 0.003622 | 0.0040994 | 0.0045867 | 0.0050816 | 0.0055822 | 0.0060865 | 0.0065931 | 0.0071004 | 0.0076073
Sans couche | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
MgF2 | 0.017973 | 0.017138 | 0.016428 | 0.015834 | 0.015347 | 0.014957 | 0.014656 | 0.014435 | 0.014286 | 0.014202 | 0.014175 | 0.0142 | 0.01427 | 0.01438 | 0.014525 | 0.0147 | 0.014903 | 0.015128 | 0.015374 | 0.015636 | 0.015912 | 0.016201 | 0.016499 | 0.016806 | 0.017118 | 0.017436 | 0.017757 | 0.018081 | 0.018406 | 0.018732 | 0.019057
Chart: Effet de couche anti-réflet sur GaAs (n=3.5)
| 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | 770 | 780 | 790 | 800 | 810 | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000
Couche idéale | 0.042801 | 0.036528 | 0.030873 | 0.025807 | 0.021301 | 0.017327 | 0.013854 | 0.010856 | 0.0083038 | 0.0061707 | 0.0044304 | 0.003058 | 0.0020291 | 0.0013209 | 0.00091113 | 0.00077903 | 0.00090469 | 0.0012693 | 0.0018551 | 0.0026453 | 0.0036241 | 0.0047766 | 0.0060888 | 0.0075475 | 0.0091404 | 0.010856 | 0.012683 | 0.014613 | 0.016634 | 0.018738 | 0.020918 | 0.023165 | 0.025473 | 0.027834 | 0.030242 | 0.032691
Sans couche | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864 | 0.30864
Al2O3 | 0.043607 | 0.037289 | 0.031593 | 0.02649 | 0.021952 | 0.017949 | 0.014452 | 0.011432 | 0.0088614 | 0.0067129 | 0.0049602 | 0.0035779 | 0.0025416 | 0.0018283 | 0.0014156 | 0.0012825 | 0.0014091 | 0.0017764 | 0.0023664 | 0.0031623 | 0.0041481 | 0.0053088 | 0.0066305 | 0.0080997 | 0.009704 | 0.011432 | 0.013272 | 0.015215 | 0.017251 | 0.019371 | 0.021566 | 0.02383 | 0.026154 | 0.028531 | 0.030957 | 0.033424

## Slide 15
Interféromètres avec miroirs: Mach-Zehnder, Michelson, Sagnac
On utilise un ou deux miroirs semi-transparents (ou un cube FTIR) et des miroirs pour diviser un faisceau un deux parties et les recombiner pour former de l'interférence.
L'interférence est très sensible aux changements du chemin optique dans une "branche" de l'interféromètre par rapport à l'autre "branche":
  Changement de x (position des miroirs).
  Changement de k=nk0 (indice du milieu).
Ces interféromètres ont plusieurs applications!
Mach-Zehnder:
Michelson:

## Slide 16
Interféromètre de Michelson
L'interféromètre de Michelson a l'avantage de ne pas dépendre de la transparence du miroir: chaque faisceau traverse le miroir une fois par transmission et une fois par réflexion.

## Slide 17: Interféromètre de Michelson: Comment ça marche
A l'entrée: , et: . Le diviseur de 50% produit des intensités: , et le champ vu par le détecteur est donc: , avec le chemin optique moyen: et la différence du chemin optique entre les faisceaux: .
L'intensité mesuré est: , avec la définition de la fréquence spatiale . L'unités de s est le cm-1, donc l=1 mm correspond à s=104 cm-1 , ou: .
Dj=wDr/c
Avec un miroir fixe et un amovible, le déplacement du miroir par une distance x correspond à une différence de chemin Dx=2x, donc l'intensité est:

## Slide 18
Le but: détecter si la lumière est transporté par un milieu ("ether") invisible fixe, tandis que la terre tourne autour du soleil à une vitesse linéaire de 30 km/s.
Le chemin optique aca1 est:
Le chemin optique aba1 est:
La différence entre les chemins optiques aba1 et aca1 est:
En tournant le système de 90º, on double la différence: (D=11m)
Le résultat de l'expérience: moins de 1/30 du signal théorique!
Bonus: L'expérience de Michelson-Morley (1887):
1/8 du signal théorique:
1.5m
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelson%E2%80%93Morley_experiment

## Slide 19
http://www.zygo.com/met/markets/stageposition/zmi/zmisystem_lg.jpg
http://www.win.tue.nl/casa/research/casaprojects/_kraaij_images/Stepper.jpg
L'interféromètre laser pour le nano-positionnement des plaquettes
Un système d'exposition des plaquettes de Si pour la micro-électronique, l'aligneur des masques
On utilise un laser HeNe (l=633nm), très stable, dans un interféromètre de Michelson.
L'interpolation numérique du signal d'interférence permet une résolution de l/1024 = 0.6 nm
Source (Laser, 200nm)
Lentille de focalisation (D=50cm, H=150cm)
Plaquette (wafer) de Si (30cm) sur plaque nano-positionnée

## Slide 20
x
FT-IR: Spectroscopie avec l'interféromètre de Michelson
http://www.ece.ucdavis.edu/misl/Web/Pages/LSMweb/FTtran99.htm
Principes de l'opération:
Pour une fréquence optique unique s1, l'interférence donne:
Pour une autre fréquence s2:
Pour la somme de deux fréquences, il n'y a pas d'interférence croisée, donc:
Pour plusieurs fréquences (spectre de lumière): l'interférogramme est: , c'est la transformée de Fourier du spectre.
On peut retrouver facilement le spectre d'origine par la transformée inverse:
Rappelle: (l=1mm correspond à s=104 cm-1)

## Slide 21
FT-IR: Utilisation en (bio)chimie
http://www.ece.ucdavis.edu/misl/Web/Pages/LSMweb/FTtran99.htm
D'habitude, on utilise une lampe pour produire un large spectre dans l'IR (1-10 mm) et on met l'échantillon devant le detecteur. En comparant les spectres avec et sans échantillon, on obtient le spectre d'absorption de l'échantillon, qui permet d'identifier sa composition chimique
https://www.researchgate.net/publication/328323626/figure/fig1/AS:682529958920201@1539739231843/Fourier-transform-infrared-spectroscopy-FTIR-spectrum-of-the-graphene-oxide-GO.png
Lignes d'absorption des différents liens moléculaires, déterminées par FTIR

## Slide 22: FTIR: Résolution spectrale
Le spectre (Intensité en fonction de la fréquence s = 1/l) est calculé par la transformé de Fourier numérique (FFT) de la figure d'interférence (Intensité en fonction de la distance). Si le miroir a un déplacement total de xmax et une résolution de Dx, l'appareil aura les caractéristiques suivantes:
La fréquence maximale mesurable est: .
La résolution en fréquence est : .
La résolvance est définie comme: .
Des valeurs typiques à l=1mm:
Souvent, une résolution de 0.1 nm est suffisante pour identifier les lignes spectrales des molécules.
Ce spectromètre est très rapide (un mouvement du miroir suffit).
Pour améliorer la stabilité, des structures intégrant les miroirs sont utilisées.
On peut aussi ajouter un laser de fréquence connue pour calibrage du mouvement des miroirs.
Structure alternative des miroirs pour améliorer la stabilité
HeNe Laser
Detector
Ajout d'un laser de calibrage pour améliorer la précision
Xmax l/Dl Dl(nm)
1mm 103 1
1cm 104 0.1
10cm 105 0.01

## Slide 23: Appareils FTIR typiques
Il y a typiquement des apareils pour mesurer l'absorption dans les solutions pour la chimie, et des apareils portatifs qui peuvent mesurer des liquids, poudres, etc. pour l'identification forensique
https://www.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/product-images/F202194.jpg-650.jpg
https://www.bruker.com/fileadmin/_processed_/csm_Bruker-Optics_FTIR-Spectrometer-INVENIO-S_Touch-Display_Platinum-ATR_Kachel_d9fc2bdbea.jpg
Spectrophotomètre (mesure d'absorption) FTIR
Spectrophotomètre FTIR portatif

## Slide 24: Applications typiques de la spectroscopie FTIR
En (bio)chimie:
Identification des molécules.
Caractérisation des réactions chimiques.
En science forensique (police, douane):
Identification rapide et précise des drogues, explosives et autres substances, même en petites quantités et en présence d'autres substances
https://www.researchgate.net/profile/Ewan_Blanch/publication/284921406/figure/fig16/AS:660946137649163@1534593247730/Chemical-structures-right-and-Raman-spectra-left-of-a-5-w-v-aqueous-solution-of.png
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images/wp-content/uploads/sites/1518/2017/10/05153652/octane_1.png

## Slide 25
La version intégré est composée des guides d'ondes et des coupleurs planes.
Utilisation principale: filtre (séparation des fréquences):
Si on veut Imax pour l1 , la différence du chemin doit être: .
Si on veut Imin pour l2 , on a : .
Le résultat: , ou: , ce qui donne: .
En télécom: standard de transmission autour de
l = 1.3 et 1.55 mm, WDM = multiplexage de plusieurs
longueurs d'onde espacées de 20 nm dans une fibre.
Cette séparation demande donc: m=40.
l1
l2
Version discrete:
L'interféromètres de Mach-Zehnder
Version intégrée:
http://www.chinacablesbuy.com/wp-content/uploads/2017/04/4-Channel-CWDM-Network-1.png
Cascade de filtres (démultiplexage):

## Slide 26
Version discrete:
On crée l'interférence entre deux faisceaux qui tournent dans un sens opposé dans une "cavité" formée des miroirs. Le système tourne avec une vitesse angulaire W.
La différence de temps de parcours entre les deux faisceaux (calcul classique)
pour un chemin circulaire (on a la même pour un chemin carré):
La différence de phase est donc: (A=surface de l'interféromètre)
La version moderne: gyroscope à fibre
Pour une longueur de fibre de 1 km (en plusieurs tours), on peut mesurer une rotation de 0.1 º/hr. Il faut une bonne stabilisation de la température!
R
c+v
c-v
W
Interféromètres de Sagnac (1913)
Version en fibres:

## Slide 27
C'est un laser dont la cavité est un interféromètre du Sagnac, avec une longueur de parcours totale =L.
Le laser produit une fréquence qui satisfait la condition de résonance dans la cavité, c.à.d. que la phase accumulée en circulant l'interféromètre doit être: (typiquement m=L/l≈105-106).
La différence de vitesse des faisceaux cause une différence de leurs fréquences: , ; donc: , ou: .
Il est facile de mesurer des petites . Pour R=0.1 m, on peut mesurer une rotation de 0.01 º/hr.
Utilisation: dans les avions
Bonus: Le gyroscope-laser
R
https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/c_fit,f_auto,fl_progressive,q_80,w_470/girka2ijae6givozeqld.jpg
Gyroscope d'avion, 3 axes

## Slide 28
Un modèle simple: réseau de transmission, illuminé par une onde plane = ensemble de N sources identiques, séparés par une distance a; chacune émet un champ: , avec: .
Les faisceaux qui partent dans un angle ont un déphasage de plus en plus grand. Entre deux faisceau successifs, il y a: , et le faisceau j a un déphasage de: par rapport au premier (j=1).
L'intensité total est (le moyennage temporel donne ½):
.
Interférence d'un grand nombre des faisceaux
Le réseau de diffraction (transmission, incidence normale): analyse
Iin
b
b
b
I0

## Slide 29
Le réseau de diffraction (transmission, incidence normale): résultats
La somme des intensités est: , avec: .
Les grands maxima: quand , donc: Djmax = 2mp .
m=…,-2,-1,0,1,2,… est l' ordre de diffraction. L'intensité est: Imax =N2I0 =NIin .
Les minima (I=0), quand: , donc: Djmin = 2m'p/N.
Les petits maxima, quand: , donc: Djmax' = (2m'+1)p/N .
L'intensité est: (si N>>1).
Le premier petit maximum: m' = 1, Imax' = 0.045.Imax .
Les faisceaux sortants sont parallèles,
il faut une lentille ou miroir pour les
focaliser sur un écran. Avec une distance
focale L, le déplacement du faisceau sur
l'écran est: y≈Lb .
Dans un réseau réel, N = 105 ; la fonction
est extrêmement étroite!
le premier zéro est à: Dj0 = 2p/N≈10-4.
Chart: Réseaux de diffraction, N=20

## Slide 30
Le réseau de diffraction (transmission, incidence à un angle a)
Quand l'onde entrante arrive sur le réseau avec un angle a, il y a un déphasage supplémentaire avant le réseau: , qui s'ajoute au déphasage après le réseau: .
Le déphasage total devient donc: .
La condition pour les angles des maxima: Djmax = 2mp donne l'équation du réseau: .
l'intensité des grand maxima reste la même: I = N2I0 =NIin .
La condition pour l'angle des minima: Djmin = 2m'p/N donne maintenant: (Lr = longueur totale du réseau).
Le désavantage du réseau de transmission est sa mauvaise efficacité, due à:
  La perte par la partie caché des fentes (Transmission d'env. 50%).
  L'intensité est divisé entre les modes de diffraction.
Il y a des réseaux de transmission "holographiques", avec une couche transparente
ondulée en place des fentes, pour une meilleure transmission.

## Slide 31
Le réseau de réflexion, le réseau optimisé ("blazed grating")
L'utilisation du réseau des miroirs (réseau de réflexion) est plus efficace. On peut choisir l'angle des miroirs .
L'angle des maxima est donné par la même équation du réseau: .
La réflexion des miroirs permet de maximiser l'intensité dans un ordre spécifique de diffraction, en satisfaisant simultanément la condition de réflexion de chaque miroir: , pour obtenir: .
La géométrie du système (a,qB) détermine la valeur de lmax . Pour d'autres longueurs d'onde, l'intensité diminue.
Il y a des systèmes spécifiques de réseau à réflexion, comme le réseau de Littrow ( a=-b=qB ): , qui est utilisé dans les lasers.
https://www.horiba.com/uk/scientific/products/diffraction-gratings/for-industrial-applications/holographic-plane-gratings/
Efficacité d'un réseau optimisé à 550 nm

## Slide 32
Réseau de diffraction: Recouvrement des ordres
La formule du réseau: montre qu'il y a recouvrement partiel entre tous les ordres de diffraction.
Prenons deux longueurs d'onde: de l'ordre m et de l'ordre m+1. La lumière est diffractée dans le même angle b si: , ou: . La différence est: .
La moitié du premier ordre est donc couverte par le deuxième ordre, un tiers du deuxième ordre est couvert par le troisième ordre, etc.
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/courses-images-archive-read-only/wp-content/uploads/sites/222/2014/12/20111410/Figure_28_04_01a.jpg
https://www.shimadzu.com/sites/shimadzu.com/files/opt/guide/diffraction/k25cur0000003vph-img/oh80jt0000001uxj.gif

## Slide 33
Le monochromateur/spectrograph à réseau :
Quand on ouvre le capot…
http://www.horiba.com/us/en/scientific/products/monochromators/
Entrée:
Sorties:
Détecteur (CCD)
Entrée 1
Sortie 1
Réseau
Miroirs
Sortie 2
Entrée 2
Le chemin optique

## Slide 34
(CCD)
y
Utilisation des monochromateurs
Comme source de lumière: on filtre la lumière blanche d'une lampe pour obtenir une lumière monochromatique. L'efficacité est faible.
Pour analyser le spectre d'une source inconnue. Il y a deux types:
  Spectromètre: Une fente étroite de sortie limite la longueur d'onde qui sorte vers un détecteur. Pour mesurer un spectre complet, on tourne le réseau. .
  Spectrographe: Une caméra (CCD) ou réseau de détecteurs à la sortie enregistre tout le spectre. . Si la taille de la caméra est D, la gamme d'un spectre est: . Au-delà de cette gamme, il faut tourner le réseau. Valeurs typiques:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2790976
https://blogs.maryville.edu/aas/wp-content/uploads/sites/1601/2015/04/monochromater.jpg
https://www.researchgate.net/profile/Jianwei_Qin/publication/312956040/figure/fig1/AS:456608141582336@1485875272925/Wavelength-dispersive-imaging-spectrographs-a-prism-grating-prism-PGP-transmission.png
Photo-
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/White_LED.png
a=0.83 mm
(1200 l/mm)
L=550 mm
D=25mm
=> Dl=38 nm

## Slide 35
Réseaux de diffraction: Dispersion
L'angle des maxima: (y≈Lb est la position du maximum sur le détecteur).
La dispersion du réseau (mouvement du maximum par changement de longueur d'onde): ; .
Des valeurs typiques: a=0.83mm (1200 l/mm), L=550mm, N=91000, b=28° ; cela donne en 1er ordre: ou: . Un élément typique d'un détecteur CCD (12.5 mm), ou une fente de sortie de la même largeur, correspond à une largeur spectrale: dl=19 pm.
La gamme spectrale est: Dl=38 nm, qui corresponde aux 2000 pixels de la CCD.
(CCD)
y

## Slide 36
Réseaux de diffraction: Résolution
Le critère de Rayleigh: Imax à l superposé avec Imin à l+dl
La résolution optique est donnée par le critère de Rayleigh: La coïncidence du maximum d'une longueur d'onde avec le minimum d'une longueur d'onde , ce qui permet de les distinguer (contraste de ~10%).
L'angle correspondante est donné par: ; La différence des longueurs d'onde est: . La résolution (le cas minimal: mN-m' = 1) est: . La résolvance est: .
Des valeurs typiques: a=0.83mm (1200 l/mm), L=550mm, N=91000, b=28° ; cela donne en 1er ordre:
résolution: , résolvance: R=N=91000 .
(CCD)
y
l+dl

## Slide 37
b
b
b
DL=Nl
Dt=Nl/c
La résolution du réseau (1er ordre) est: . Dans un réseau typique de haute résolution, N≈105 .
Si le réseau est illuminé par une onde plane, la différence de chemin optique entre le premier (haut) et le dernier (bas) faisceau est de N.l.
Cela implique une différence de temps de: Dt = N.l/c (300 ps pour N = 105 , l = 1 mm).
Si l'illumination est une impulsion courte (une durée de t ), l'interférence serait possible entre moins de faisceaux, seulement N’ = t .c/l . Cela réduira la résolution spectrale à: Dl/l = l/tc , ou: Dl.t = l2/c .
Une impulsion d'un laser de 3 ps limitera la résolution à 1 nm, et une impulsion ultracourte de 150 fs serait limité à seulement 20 nm. C'est à comparer avec la résolution initiale du réseau de 10 pm. C'est une perte de 100-2000!
Une autre manière d'arriver à ce résultat, en utilisant le lien entre largeur temporel et spectral de l'impulsion: , donc: ou: . Mais: , donc: .
Bonus: Réseaux de diffraction et paquets d'ondes / impulsions

## Slide 38: Application typique du spectromètre à réseau
Mesure des niveaux d'énergie des structures quantiques en semiconducteurs, ici des boites quantiques
https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0022024816306947-gr2.jpg
Spectres d'émission des ensembles d'env. 10 boites quantiques
Isolation des transitions électronique d'une boite quantique dans l'ensemble

## Slide 39
En radio- astronomie: on utilise un réseau des radio-télescopes de taille moyenne pour réaliser un équivalent d'une taille beaucoup plus grande (l'intensité des grand maxima est : I = N2I0 ).
Les systèmes de radar utilisent des réseaux d'antennes, où on peut diriger le faisceau en changeant la phase entre les antennes.
Bonus: Autres systèmes similaires au réseau de diffraction
Interférence d'un grand nombre des faisceaux
https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2012/01/VLATwilight_lo.jpg
https://www.darpa.mil/DDM_Gallery/(2Q2)%20Timeline%201959%20-%20Phased%20Array%20copy.jpg

## Slide 40
L'étalon de Fabry-Pérot: Principe d'opération
L'étalon de Fabry-Pérot est composé de deux miroirs presque parfaits, avec une transmission t1,t2 et réflexion r1,r2 .
Un faisceau entrant traverse les deux miroirs, donnant un premier composant à la sortie: .
Les réflexions successives ajoutent à ce champ une contribution (par chaque aller-retour): .
Le champ total à la sortie est donc: .
En définissant: et: , nous avons: .
L'intensité est: , avec les définitions: , () .
Si: R1=R2=R, .
Pour augmenter F, il faut une
réflectivité très proche de 1:
R | 
0.73134 | 10
0.9690737 | 100
0.99686334 | 1000
R | 
0.73134 | 10
0.9690737 | 100
0.99686334 | 1000

## Slide 41
L'étalon de Fabry-Pérot: Gamme spectrale, résolution.
L'intensité est: , les maxima sont donnés par: , donc: Djmax=2pm (m=1,2,3,…) .
La largeur à mi-hauteur des pics est donné par: . Si F on peut utiliser l'approximation linéaire du sinus, pour obtenir: 2Dj1/2=2p/F . On a donc: Djp-p/Dj1/2=F .
En utilisant: , on a des maxima pour: L=lm/2. Typiquement, L=10 mm, donc: m=2L/l=2.104.
Pour passer d'un pic au suivant, il faut changer la longueur L de l/2, ou changer la longueur d'onde de: Dl=l2/2L. On appelle Dl la gamme spectrale (FSR). Pour L=10mm, l=1mm, Dl=50pm !
La résolution est dl=Dl/F . Pour L=10mm et F=1000, dl=50fm !
On exprime souvent Dl, dl en MHz/GHz (f=c/l): Df=cDl/l2 = 3.1020Dl . Notre exemple: Df=15GHz , df=15MHz .

## Slide 42
L'étalon Fabry-Pérot: pratique
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=859
L'appareil est souvent fabriqué avec des miroirs sphériques, pour faciliter l'alignement (voir plus loin). Cela double le chemin optique, donnant pour les pics: L=lm/4.
Un actuateur piézoélectrique permet un mouvement relatif des miroirs avec grande précision (gamme de mouvement de quelques microns, résolution de nm).
Seuls les miroirs diélectriques ont une réflectivité suffisante, afin d'assurer la finesse désirée.
L=50 mm
Réflectivité du miroir diélectrique et finesse du Fabri-Pérot
Réflectivité du miroir métallique

## Slide 43
L'étalon Fabry-Pérot: utilisation
La spécificité de l'étalon Fabry-Pérot: pics de transmission très étroits, qui se répètent périodiquement.
Utilisation principale: analyse de la largeur de ligne des lasers, des boites quantiques, etc. L'appareil sert comme un filtre très étroit, qu'on balaye dans la (petite) gamme de longueur d'onde pour tracer la forme du spectre mesuré. La largeur à mi-hauteur du pic du Fabry-Pérot doit être plus petite que celle de la ligne mesurée, tandis que la FSR doit en être plus large.
Chart: Df (GHz)
Chart: Df (GHz)
Transmission du F.P. à 3 positions des miroirs
(couleurs)
Balayage de la cavité
Intensité mesuré à la sortie
Intensité de la source
FSR

## Slide 44
Les effets de désalignement
Dans l'interféromètre de Fabry-Pérot, notre calcul concernait une propagation perpendiculaire aux miroirs.
Si la propagation est à un angle a, il y a deux changements au calcul:
  La distance est augmenté par 1/cos(a). Si a est petit, cela ne change pas beaucoup les résonances (cos(a)≈1- a2/2).
  A chaque passage, le faisceau change de position par 2Ltg(a). La taille des miroirs H doit être assez grande pour contenir toutes les réflexions nécessaires à obtenir la finesse, car leur nombre doit être > F. La taille du miroir doit donc être au moins: H>2FLtg(a) , ou l'angle maximale du faisceau doit être plus petite que: amax=tg-1(H/2FL). Pour des dimensions typiques (H=2cm, L=1cm, F =200), amax=0.3° (pour F =1000, amax=0.06°) ! On dit que la cavité est marginalement stable, car la finesse est très sensible à la direction du faisceau et demande un alignement très précis.
Pour résoudre ce problème, il faut une cavité stable, p. ex. composée de deux miroirs concaves (voir plus loin):

## Slide 45
Les ondes stationnaires (1D)
Regardons l'interférence entre une onde plane: et sa réflexion par un miroir parfait: . La somme des deux ondes est: .
C'est une onde stationnaire: la dépendance en z et en t sont séparées, contrairement aux ondes propageantes, qui dépendent de l'argument combiné (kz-wt).
Un développement plus général: on cherche une solution à l'équation d'onde: . La substitution donne: . Une solution à ces équations serait: et: , ce qui donne: et: .
On peut décrire les mêmes ondes stationnaires avec des sinus: , ou des exponentiels: .

## Slide 46
Les modes de cavité (1D)
Entre deux miroirs, il y a une onde stationnaire avec deux conditions aux bords: E(0,t)=0 et: E(L,t)=0 . Ceci ajoute à la solution: la condition: kL=mp , ou: L=ml/2 . On appelle ces solutions les modes de la cavité formée par les deux miroirs. Dans beaucoup de cavités, L>>1mm, donc m est très grand (>>1000).
La fréquence des modes est donnée par: f=mc/2L . La différence en fréquence entre deux modes est donc: Df=c/2L . Nous pouvons définir la densité des modes M(f) = nombre de modes par unité de fréquence et de longueur de cavité, ce qui donne: M(f)=4/c (en comptant deux polarisations par mode).
Parfois, il y a une combinaison entre onde stationnaire et onde propageante:
  Dans l'interféromètre de Fabry-Pérot, le champ réfléchi est de >99%;
cela forme une onde stationnaire entre les miroirs, plus un composant
propageant de <1% . Cette partie est nécessaire, sinon la lumière ne pourrait
jamais entrer ou sortir de la cavité…
Une cavité plus complexe peut supporter des ondes stationnaires qui ont besoin
de plusieurs passages pour revenir à la configuration initiale.

## Slide 47
Bonus: La stabilité des cavités
Il existent différents types de cavités, utilisant des miroirs plans ou sphériques.
Si la trajectoire d'un faisceau qui fait un aller-retour revient avec les mêmes conditions (angle, position), la cavité est stable.
On peut définir les facteurs de stabilité: , rayon de courbure du miroir ( pour le miroir plane, donc: ).
La cavité est stable si: (zones colorés dans le diagramme), et marginalement stable si: . Il faut donc au moins un miroir courbe!
https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_cavity
https://www.groundai.com/project/feasibility-of-near-unstable-cavities-for-future-gravitational-wave-detectors/4
https://i.stack.imgur.com/4Z0z3.png
Trajectoire des rayons dans une cavité confocale
http://pyweb.swansea.ac.uk/LaserChemistry-book/fig1_a0327.jpg
Faisceau Gaussien dans une cavité confocale

## Slide 48
Bonus: Les cavités en 2D
De la même manière d'une cavité à 1D, on peut construire une cavité en 2D, voir 3D.
P. ex. un système avec 2 miroirs parallèles à l'axe x (distance b) et 2 miroirs parallèles à l'axe y (distance a) vont définir des modes pour kx , ky : et: .
Ces modes peuvent être combinés, formant des motifs complexes en x,y.

## Slide 49
Bonus: Approche matricielle de l'interférence dans des couches
L'idée: Accumuler toutes les réflexions multiples en deux valeurs de champs: U(+) et U(-), qui propagent dans les deux directions, de chaque coté de l'interface.
Ces champs sont interliés par une matrice de coefficients, qui exprime les propriétés du système. Il y a deux systèmes de matrices:
  Matrice de transfert: lie les champs "à droite" (dans les deux directions de propagation) U2(+) et U2(-) , aux champs "à gauche" U1(+) et U1(-) :
  Matrice de diffusion: Connecte les champs "sortants" U2(+) et U1(-) , aux champs "entrants" U1(+) et U2(-) :

## Slide 50
Bonus: Les liens entre les différentes matrices
Transformation entre la matrice de transfert et la matrice de diffusion:
Transformation entre la matrice de diffusion et la matrice de transfert:
S'il n'y a pas d'absorption, l'energie est conservée, et si un système a les mêmes indices des deux cotés, nous obtenons:
ce qui donne des equations:
ou, pour la matrice M:
Si, en plus, le système est "réciproque":
ou, pour la matrice M:

## Slide 51
Bonus: Exemples de matrices S, M
Propagation dans un milieu homogène, avec un indice n et épaisseur d: Il n'y a pas de réflexion, ni de réfraction; seulement un déphasage:
Interface entre deux matériaux, en incidence normale, les équations de Fresnel donnent:
En consequence, la matrice M est:
Un miroir semi-transparent, avec transmission t et réflexion r :
L'étalon Fabry-Pérot: une combinaison de deux miroirs et un milieu transparent:
La transmission est donc:

## Slide 52
Une couche avec indice n2 entre deux matériaux avec indices n1, n3 (p. ex. air et verre) en incidence normale. La matrice de transmission est:
La réflexion est donnée par:
Pour une couche antireflet, il faut que C=0, ou:
Si nous supposons : 2n2kd2 = p, ou n2d2 = l/4, cela donne: ou:
Nous avons vu que c'est difficile de trouver des matériaux avec l'indice intermédiaire requis.
De la même manière, pour deux couches avec indices n2,n3
entre deux matériaux avec indices n1,n4 .
la réflexion est nulle si: n2d2 = l/4 , n3d3 = l/4 , et:
Il est plus facile de trouver des deux matériaux intermédiaires pour
satisfaire le rapport entre les indices demandé par cette équation.
Avec 3 couches, on peut diminuer la réflexion d'avantage dans
une gamme étendue des longueurs d'onde.
Bonus: La couche antireflet revisité
n3
n2
n1
n4
n3
n2
n1
l (Å)

## Slide 53
Bonus: Interférence dans des multiples couches diélectriques
Une structure de paires des couches avec des indices haut nH et bas nL. , en incidence normale. La matrice de
transmission pour une paire est:
Pour un nombre N de paires, et nHdH=nLdL=l/4, .
Si N est suffisamment grand, R—>1 . Dans ce cas, si nous cherchons R=1-e, nous devrons utiliser pairs. C'est le principe des miroirs diélectriques, qui permettent d'obtenir une réflectivité très proche de 1.
La gamme de longueur d'onde est limité par la condition de la phase ci-dessus, à: .
Des couches typiques: SiO2 (n=1.5), TiO2 (n=2.38).
On l'appelle miroir de Bragg .
B. Osting, App. Mat. Lett. 25, 1926-1930 (2012)

## Slide 54
Bonus: Utilisation des miroirs diélectriques:
Couches anti-reflet:
Miroir sélectif IR/visible pour une lampe "froide":
… Mais aussi pour des miroirs "parfaits" (R>0.99), pour des faisceaux laser de puissance et pour l'interféromètre F-P
https://www.thorlabs.com

## Slide 55
Bonus: Comparaison des moyens de spectroscopie (l=500nm)
Paramètre | Prisme | Réseau | Etalon F-P | FTIR (à l=1mm)
Charactéristiques | Verre N-PK52A a=30° D=5cm | 1200 l/mm L=5cm | L = 10 mm F=1000 | L = 1 cm
Dispersion |  |  | - | 
Résolution |  |  |  | Dl/l = 10-4 dl = 100 pm
Gamme spectrale | 300-2500 nm |  |  | 1-100 mm
Paramètre | Prisme | Réseau | Etalon F-P | FTIR (à l=1mm)
Charactéristiques | Verre N-PK52A a=30° D=5cm | 1200 l/mm L=5cm | L = 10 mm F=1000 | L = 1 cm
Dispersion |  |  | - | 
Résolution |  |  |  | Dl/l = 10-4 dl = 100 pm
Gamme spectrale | 300-2500 nm |  |  | 1-100 mm