## Slide 1: Description de l’orientation des discontinuités
MÉCANIQUE DES ROCHES ET OUVRAGES SOUTERRAINS
Prof. M. VIOLAY
Laboratoire de Mécanique des Roches – LEMR

## Slide 2: Caractérisation des discontinuités
Orientation
Espacement
Persistance
Rugosité
Ouverture
Degré d’altération
Matériau de remplissage
+ eau

## Slide 3: Définition de l’orientation d’un plan
Azimut de pendage a
angle entre la projection de la droite de plus grande pente sur le plan horizontal et le Nord (0-360°)
Pendage b
angle que fait la droite de plus grande pente avec le plan horizontal (0-90°)
Notation a, b 075, 45
a
b
N

## Slide 4: Définition de l’orientation d’un plan
Angle d'inclinaison (pendage)
Direction de pendage
Orientation
N
N
Plan horizontal
Orientation:
Dip direction / Dip
220/55
Mesuré dans le sens des aiguilles d'une montre sur un plan horizontal : 220
Mesuré sur un plan vertical : 55
Plan vertical
Ligne de pendage maximal

## Slide 5: Définition de l’orientation d’un plan
Une boussole de géologue pour mesurer l’azimut de pendage et le pendage de plans de discontinuités
Une boussole électronique
Compass ≡ boussole

## Slide 6: Projection hémisphérique
Représenter des plans dans l’espace 3 D est difficile
Des plans peuvent être représentés en 2-D par projection hémisphérique.

## Slide 7: Projection hémisphérique
Technique de représentation dans l’espace d’éléments linéaires ou plans
Utilisée pour étudier la stabilité des versants
  Glissements plans
  Glissements de dièdres (coins) formés par l’intersection de 2 plans
Utilisée également dans les études d’ouvrages souterrains

## Slide 8: Projection hémisphérique d’un plan

## Slide 9
N
Projection d’un plan
Plan représenté par sa trace cyclographique

## Slide 10: Projection hémisphérique d’un plan
Projection d’un plan
Le plan coupe la sphère de référence en passant par le centre.
La trace du plan sur la sphère est un cercle. Un plan horizontal donne un cercle horizontal, un plan vertical un cercle vertical, et un plan incliné un cercle incliné. Les cercles sont appelés des grands cercles.
Le grand cercle est projeté sur le plan équatorial à partir du zénith de la sphère. Cette projection du grand cercle est appelée trace cyclographique.

## Slide 11: Projection hémisphérique d’un plan
Changement du pendage.
Si pendage = 0, la courbe devient un cercle.
Si le pendage = 90, la courbe devient une ligne droite
N

## Slide 12: Projection hémisphérique d’un plan
Changement de l’azimut du pendage
N

## Slide 13: Projection d’une droite
N
Projection d’une droite ≡ point

## Slide 14: Représentation d’un plan par son pôle
N
Trace cyclographique
A côté de sa trace cyclographique, un plan peut donc être représenté par son pôle (point de projection de la normale au plan)
Un plan peut être représenté par une droite normale.
Pôle

## Slide 15: Canevas stéréographique de Wülff
Canevas de Wülff, gradué de 2° en 2°, conçu pour conserver les relations angulaires.
Le report de plans et de droites est fait en plaçant un papier calque sur le canevas.
L’utilisation d’une punaise au centre facilite la rotation du papier calque sur le canevas et aide à la représentation.

## Slide 16: Projection hémisphérique d’une droite
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point.
Retourner à la position initiale
Le point noté 170/35 est la projection de la droite d’azimut 170 et de pendage 35°.
1
2
Projection d’une ligne 170,35

## Slide 17: Projection hémisphérique d’une droite
3
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point.
Retourner à la position initiale
Le point noté 170/35 est la projection de la droite d’azimut 170 et de pendage 35°.
Projection d’une ligne 170,35

## Slide 18: Projection hémisphérique d’une droite
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point.
Retourner à la position initiale
Le point noté 170/35 est la projection de la droite d’azimut 170 et de pendage 35°.
Projection d’une ligne 170,35
4
170/35

## Slide 19: Projection hémisphérique d’une droite
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point.
Retourner à la position initiale
Le point noté 170/35 est la projection de la droite d’azimut 170 et de pendage 35°.
Projection d’une ligne 170,35
170/35

## Slide 20: Trace cyclographique d’un plan
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point. Le point marqué est la ligne de plus grande pente du plan.
Dans la même position, dessiner le cercle en suivant le canevas.
Retourner à la position initiale
Projection d’un plan 170,35
1
2

## Slide 21: Trace cyclographique d’un plan
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point. Le point marqué est la ligne de plus grande pente du plan.
Dans la même position, dessiner le cercle en suivant le canevas.
Retourner à la position initiale
Projection d’un plan 170,35
21
3
4

## Slide 22: Trace cyclographique d’un plan
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point. Le point marqué est la ligne de plus grande pente du plan.
Dans la même position, dessiner le cercle en suivant le canevas.
Retourner à la position initiale
Projection d’un plan 170,35
5
170/35

## Slide 23: Trace cyclographique d’un plan
Marquer la position initiale nord/sud.
Compter 170 depuis le nord dans le sens des aiguilles de la montre et marquer la trace.
Tourner la marque 170 jusqu’à coïncider avec le diamètre horizontal (soit 90 ou 270), compter 35 à partir de l’extérieur le long du diamètre horizontal et marquer le point. Le point marqué est la ligne de plus grande pente du plan.
Dans la même position, dessiner le cercle en suivant le canevas.
Retourner à la position initiale
Projection d’un plan 170,35
Trace cyclographique d’un plan d’azimut 170 et de pendage 35°

## Slide 24: Représentation d’un plan par son pôle
Utiliser la trace cyclographique.
Effectuer une rotation du cercle projeté en faisant coïncider les deux extrémités avec le nord et le sud.
Le long du diamètre horizontal, compter 90° à partir de la trace du cercle projeté et noter le point. Celui-ci correspond à la normale au plan.
Retourner à la position initiale.
Projection d’un plan 170,35
1

## Slide 25: Représentation d’un plan par son pôle
Utiliser la trace cyclographique.
Effectuer une rotation du cercle projeté en faisant coïncider les deux extrémités avec le nord et le sud.
Le long du diamètre horizontal, compter 90° à partir de la trace du cercle projeté et noter le point. Celui-ci correspond à la normale au plan.
Retourner à la position initiale.
Projection d’un plan 170,35
3
2

## Slide 26: Représentation d’un plan par son pôle
Utiliser la trace cyclographique.
Effectuer une rotation du cercle projeté en faisant coïncider les deux extrémités avec le nord et le sud.
Le long du diamètre horizontal, compter 90° à partir de la trace du cercle projeté et noter le point. Celui-ci correspond à la normale au plan.
Retourner à la position initiale.
Projection d’un plan 170,35
4
170/35

## Slide 27: Représentation d’un plan par son pôle
Utiliser la trace cyclographique.
Effectuer une rotation du cercle projeté en faisant coïncider les deux extrémités avec le nord et le sud.
Le long du diamètre horizontal, compter 90° à partir de la trace du cercle projeté et noter le point. Celui-ci correspond à la normale au plan.
Retourner à la position initiale.
Projection d’un plan 170,35
170/35
OU projection de la normale
d’azimut 350 et de pendage 55°.
Azimut =  ± 180° ; Pendage = 90° - β
Pôle d’un plan d’azimut 170 et de pendage 35°

## Slide 28: Détermination des familles de discontinuités
Représentation du pôle des divers plans relevés
Détermination des familles de discontinuités
Détermination de l’orientation moyenne de chacune des familles

## Slide 29: Détermination des familles de discontinuités
Logiciel DIPS
Logiciel COLTOP (IGAR-UNIL)

## Slide 30: Intersection de deux plans
Analyse d’un coin rocheux déterminé par deux plans:
Plan 1: 110/50
Plan 2: 190/65
Détermination de la droite d’intersection de ces deux plans
N
Talus
Coin

## Slide 31: Intersection de deux plans
Traces cyclographiques :
Plan 1: 110/50
Plan 2: 190/65
Trace de la droite d’intersection déterminée par leur intersection
110/50
190/65

## Slide 32: Intersection de deux plans
Azimut et pendage de la droite d’intersection : 133/48
133
48