## Slide 1
TD 4 (1ère partie) Onde cinématique
Christophe Ancey
Semestre printemps 2025

## Slide 2: Plan de la séance
Iber : simulation d’une crue dans une rivière réelle (Navisence à Zinal)
Modéliser une structure (pont) sur Iber
Résolution analytique de la propagation d’une onde de crue avec l’approximation d’onde cinématique (Matlab)

## Slide 3: Etude de cas
Nous allons (ré)étudier un bief de la Navisence (Zianl, VS), pour cela nous avons à disposition :
Un orthophtoplan
géoréférencé ‘navisence.tif’
Un fichier raster qui contient les informations d’élévation ‘MNTZinal.asc’

## Slide 4: Création de la géométrie
Importation de l’image de fond
Chargement de l’image depuis View > Backgroud image > Real size
On sélectionne ‘navisence.tif’

## Slide 5
Importation de l’image de fond
Création de la géométrie

## Slide 6: Iber
Création de la géométrie
Création d’une géométrie autour de la rivière
Cette géométrie comprend le pont et une zone en aval du pont

## Slide 7: Iber
Conditions de bord à l’entrée
Création d’une condition de bord à l’entrée
Créer un hydrogramme de crue
Temps de concentration 𝑡𝑐 = 2000 𝑠
Débit de pointe 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 20 𝑚3/𝑠

## Slide 8
Conditions de bord à la sortie
Création d’une condition de bord en sortie
Iber

## Slide 9
Création de la rugosité
Appliquer une rugosité à la géométrie
Iber

## Slide 10
Création du maillage
Création d’un maillage non structuré
Taille des éléments : 2 m
Iber

## Slide 11
Création du maillage
Génération du maillage
Iber

## Slide 12
Création de l’altimétrie
Appliquer l’altitude au maillage à partir du MNT ‘MNTZinal2.asc’
Iber

## Slide 13: Iber
Création de la structure : pont
Les structures (comme les ponts) sont modélisées en tant que conditions internes. Plusieurs types de ponts peuvent être modélisés sur Iber :
Pont noyé et pont dénoyé en charge

## Slide 14: Iber
Création de la structure : pont
Les structures (comme les ponts) sont modélisées en tant que conditions internes. Plusieurs types de ponts peuvent être modélisés sur Iber :
Pont noyé et pont dénoyé à surface libre

## Slide 15
Création de la structure
Création d’une structure : aller dans Data > Hydrodynamics > Structure > Bridges…
Remplir les propriétés ‘Lower Deck Elev’ et ‘Deck Elev’ (côte du bas et du haut du pont respectivement) avec les valeurs 1673 et 1675 m respectivement.
Laisser les autres paramètres par défaut
Iber

## Slide 16
Création de la structure
Choisir un à un les éléments qui composent le pont avec Assign
Vérifier les éléments choisis avec Draw > Colors
Iber

## Slide 17
Données générales du problème
Régler les paramètres temporels du problème
𝑡𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 0; 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 7000
Laisser les autres paramètres aux valeurs par défaut
Lancer les calculs
Iber

## Slide 18
Post-traitement
Afficher les résultats
Iber

## Slide 19
Post-traitement
Création de sections en travers (une dizaine) à plusieurs endroits de la rivière
Créer des sections à l’amont et à
l’aval du pont
Iber

## Slide 20
Post-traitement
Créer des d’hydrogrammes sur les sections 1 à 10
Exporter les hydrogrammes dans l’onglet Graph Management avec l’outil Show table
Iber

## Slide 21
Post- traitement
Exporter les hydrogrammes dans l’onglet Options avec l’outil Show table
Copier la table dans un fichier excel puis l’enregistrer sous format texte (délimiter par tabulation)
Iber

## Slide 22
Post-traitement
Sur Matlab on peut traiter les données pour afficher les différents hydrogrammes
Iber

## Slide 23
Post-traitement
Estimation de la vitesse de propagation d’une onde de crue
Méthode graphique : à l’aide de Matlab donner le temps auquel a lieu le débit de pointe à chaque section
Connaissant la distance entre chaque section estimer la vitesse de
propagation de l’onde de crue
Outil distance dans Iber :
Iber

## Slide 24
Post-traitement
Avec l’aide de Matlab comparer la vitesse de propagation obtenue graphiquement avec les formules suivante :
: évaluer avec une loi de Chézy ou Manning-Strickler
formule de Kleitz-Seddon
Iber

## Slide 25
Méthode des caractéristiques
Rappel : la méthode des caractéristiques est une méthode de résolution d’équations différentielles. Elle s’applique particulièrement bien aux équations différentielles hyperbolique du premier ordre. Elle permet de transformer une équation aux dérivées partielles en un système d’équations différentielles ordinaires plus simple à résoudre.
L’approximation d’onde linéaire est valide dans certains conditions :
écoulement uniforme, quasi-statique (h varie dans le temps de manière suffisamment lente pour que l’écoulement puisse être considéré comme en RPU). Dans ces conditions il y a équilibre entre deux processus : frottement et gravité. On peut simplifier les équations de Saint-Venant comme suit (démonstration au tableau):
𝜕ℎ 𝜕ℎ
𝜕𝑡 𝜕𝑥
+ 𝑐 ℎ = 0
Résolution analytique

## Slide 26
Méthode des caractéristiques
Par la méthode des caractéristiques on a transformé une équation
différentielle aux dérivées partielles en un système d’équations différentiel ordinaire :
𝑑𝑡
𝑑𝑠
= 1,
𝑑𝑥
𝑑𝑠
= 𝑐(ℎ),
𝑑ℎ
𝑑𝑠
= 0,
On doit résoudre ces équations à l’aide des conditions initiales et des conditions de bord.
Résolution analytique

## Slide 27
Problème aux valeurs initials
On résout d’abord l’équation à l’aide des conditions initiales :
𝑥 𝑠 = 0 = 𝑥1, 𝑡 𝑠 = 0 = 0, ℎ 𝑠 = 0 = ℎ0 . La résolution des équations à l’aide des conditions initiales
𝑑𝑡
𝑑𝑠
= 1 → 𝑡 = 𝑠,
𝑑ℎ
= 0 → ℎ = ℎ0,
𝑑𝑠
𝑑𝑥
= 𝑐 ℎ
𝑑𝑠
→ 𝑥 = 𝑐 ℎ0 𝑡 + 𝑥1.
Résolution analytique

## Slide 28
Méthode des caractéristiques
Tracer la courbe de l’hydrogramme à la position initiale au cours du temps
Résolution analytique

## Slide 29
Méthode des caractéristiques
Tracer les courbes caractéristiques au temps 𝑡𝑖 = 0 et 𝑡𝑓 =2 qui définissent
le domaine au valeurs initiales
Résolution analytique

## Slide 30
Méthode des caractéristiques
Tracer le reste des courbes caractéristiques au temps 0 < 𝑡 < 2 (courbes bleues)
Résolution analytique

## Slide 31
Problème aux limites
On résout d’abord l’équation à l’aide des conditions initiales :
𝑥 𝑠 = 0 = 0, 𝑡 𝑠 = 0 = 𝑡1, ℎ 𝑠 = 0 = 𝑓(𝑡1) .
La résolution des équations à l’aide des conditions de bord nous donne
𝑑𝑡
𝑑𝑠 = 1 → 𝑡 = 𝑠 + 𝑡1,
𝑑ℎ
𝑑𝑠 = 0 → ℎ = 𝑓(𝑡1),
𝑑𝑥
= 𝑐 ℎ
𝑑𝑠
→ 𝑥 = 𝑐 𝑓(𝑡1), 𝑠.
Résolution analytique

## Slide 32
Méthode des caractéristiques
On résout numériquement le système d’équation précédent. Cela permet d’exprimer ℎ(𝑡) à une position donnée ou ℎ(𝑥) à un temps donné.
Résolution analytique