## Slide 1: TD 4 (suite) Onde cinématique Christophe Ancey
ENAC/LHE | 2025
1
Semestre printemps 2025

## Slide 2
ENAC/LHE | 2025
Calcul de la vitesse de propagation d’une vrue de diverses façons (formule de Kleitz-Seddon, méthode des caractéristiques)
Résolution analytique de la propagation d’une onde de crue avec l’approximation d’onde cinématique (Matlab)

## Slide 3
ENAC/LHE | 2025
Nous allons (ré)étudier un bief de la Navisence (Zinal, VS), pour cela nous avons à disposition :
Un orthophtoplan géoréférencé ‘navisence.tif’
Un fichier raster qui contient les informations d’élévation ‘MNTZinal.asc’

## Slide 4
ENAC/LHE | 2025
On va utiliser les résultats de la simulation de crue réalisée dans la partie 1 sur Iber pour extraire les hydrogrammes dans différentes sections en travers
Charger le projet «TD4.gid» sur Iber
Ouvrir le menu «post-processing»
Dessiner des sections en travers en plusieurs endroits

## Slide 5
ENAC/LHE | 2025
Post-traitement
Ouvrir «projet4.gid» puis charger les résultats dans le menu post-processing
Créer des sections en travers avec l’outil Do cuts > Cut plane > 2 points
Créer des hydrogrammes avec l’outil hygrogram

## Slide 6
Hydrogrammes
Exporter les hydrogrammes à l’aide du menu Graph Management dans la fenêtre Graphs Windows
Cliquer sur Show table pour faire pour faire apparaître la table, la copier et coller dans un autre fichier (excel ou fichier texte par exemple).
ENAC/LHE | 2025

## Slide 7
ENAC/LHE | 2025
Distances
Calculer les distances entre les différentes positions des coupes utilisées pour calculer les hydrogrammes
Pour cela utiliser l’outil distance
Cliquer sur le premier point du segment à mesurer puis faire double-clic sur le deuxième point du segment. La distance s’affiche ensuite. Le faire pour toutes les coupes

## Slide 8
ENAC/LHE | 2025
Sections en travers
Exporter les sections en travers aux même positions que les hydrogrammes
Pour exporter les données topographiques il faut d’abord charger ces données dans la fenêtre des résultats (pour cela cliquer sur )
Dans la fenêtre choisir l’option Topography dans le menu déroulant Analysis et choisir un mode de visualisation (Smooth Contour Fill par exemple) puis cliquer sur Apply

## Slide 9
(1)
(2)
(3)
ENAC/LHE | 2025
Sections en travers
Utiliser l’outil Several Graphs pour définir les sections topographiques
Utiliser le deuxième outil afin d’afficher la variation du résultat qui nous intéresse (en l’occurrence l’élévation) le long d’une section.
Choisir X Variation afin de mettre en abscisse la position le long de la section (1)
Cliquer ensuite sur Elevation (2) pour ensuite définir la section (3)

## Slide 10
ENAC/LHE | 2025
Sections en travers
Le profil topographique s’affiche ensuite
Si l’affichage n’est pas à l’échelle, corriger les bornes des axes des abscisses et ordonnées dans le menu Graph Management en changement les valeur Minimum et Maximum de X Axis et Y Axis

## Slide 11
ENAC/LHE | 2025
Sections en travers
Le profil topographique s’affiche ensuite
Si l’affichage n’est pas à l’échelle, corriger les bornes des axes des abscisses et ordonnées dans le menu Graph Management en changement les valeur Minimum et Maximum de X Axis et Y Axis
Exporter les différents profils correspondants à toutes les coupes

## Slide 12
ENAC/LHE | 2025
On va utiliser les résultats de la simulation de crue, à savoir les hydrogrammes dans différentes sections en travers ainsi que les profils d’altitude de ces sections, avec Matlab afin de
Estimer la vitesse de propagation de la crue
Estimer le taux de ralentissement de la vitesse de la crue
Calculer les courbes de débitance O = 𝒇(𝒉) ou O = 𝒇(𝑺)
Utiliser la formule de Kleitz-Seddon
Utiliser la méthode des caractéristiques

## Slide 13
ENAC/LHE | 2025
Estimer la vitesse de propagation de la crue. Pour cela estimer (avec Matlab) trouver le temps d’occurrence du débit de pointe pour chaque section.

## Slide 14
ENAC/LHE | 2025
La vitesse de crue est estimée par où est le temps auquel a lieu le debit de pointe pour la section et est la distance entre les sections et .
Certains calculs donnent des vitesses non physiques (negatives ou infinies), ells ne sont pas présentes sur le graphique.

## Slide 15
ENAC/LHE | 2025
Tracer la célérité

## Slide 16
ENAC/LHE | 2025
Formule de Kleitz-Seddon
La vitesse de propagation de la crue est donnée par
Il faut donc calculer la courbe de débitance , puis calculer la dérivée de cette fonction et l’évaluer pour la valeur de correspondant au débit de pointe (le tout numériquement).

## Slide 17
𝑯
Q = 𝑲𝑺 𝒊𝑹𝟐/𝟑
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Calculer la débitance en utilisant une loi de Manning-Strickler
avec:
𝑲 le coefficient de rugosité de Strickler
𝑺 la surface mouillée
𝒊 la pente du bief
𝝌 le périmètre mouillé
𝑹𝑯 = 𝑺/𝝌 le rayon hydraulique

## Slide 18
ENAC/LHE | 2025
Débitance
On va intégrer numériquement chaque profil en travers afin de calculer le périmètre mouillé (la longueur d’arc de la courbe en gras) ainsi que la surface mouillée (zone grise) en fonction de la hauteur d’eau (tirant d’eau) 𝒉.

## Slide 19
Débitance
Une petite astuce : on va modifier un peu l’expression des profils en utilisant une nouvelle fonction
𝒈 = 𝒉 — 𝒇(𝒙)
ou 𝒉 est la profondeur d’eau dans le profil et 𝐳 = 𝒇(𝒙) est le profil. La profondeur 𝒉 varie de la plus basse altitude (𝒎𝒊𝒏(𝒇(𝒙)) à la plus haute altitude (𝒎𝒂𝒙(𝒇(𝒙))
ENAC/LHE | 2025

## Slide 20
Débitance
On ne va considérer que les valeurs positives de g. Il ne reste qu’à intégrer numériquement la fonction g afin d’avoir l’aire sous la courbe qui correspond à la surface mouillée ainsi que la longueur d’arc de g qui correspond au périmètre mouillé.
ENAC/LHE | 2025

## Slide 21
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Utiliser une section rectangulaire de largeur 20 m et de profondeur 10 m pour tester l’algorithme de calcul de la débitance.

## Slide 22
Débitance
Utiliser une section rectangulaire pour tester l’algorithme de calcul de la débitance
ENAC/LHE | 2025

## Slide 23
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Utiliser une section rectangulaire pour tester l’algorithme de calcul de la débitance

## Slide 24
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Utiliser une section rectangulaire pour tester l’algorithme de calcul de la débitance
𝑲 = 𝟐𝟓 m1/3 s−1, 𝒊 = 𝟏 %.

## Slide 25
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Utiliser l’algorithme sur les profil réels et calculer les débitances
Prendre 𝑲 = 𝟐𝟓 m1/3 s−1, 𝒊 = 𝟐, 𝟕𝟗 %

## Slide 26
ENAC/LHE | 2025
Débitance
Utiliser l’algorithme sur les profil réels et calculer les débitances
Prendre 𝑲 = 𝟐𝟓 m1/3 s−1, 𝒊 = 𝟐, 𝟕𝟗 %

## Slide 27
ENAC/LHE | 2025
Kleitz-Seddon
Débitance
Utiliser l’algorithme sur les profil réels et calculer les débitances
Prendre 𝑲 = 𝟐𝟓 m1/3 s−1, 𝒊 = 𝟐, 𝟕𝟗 %

## Slide 28
𝒄 = 𝝏O|
𝝏𝑺 𝑺=𝑺(O= O𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒆)
|
= 𝝏O 𝝏𝒉| = 𝝏O 𝟏
𝝏𝒉 𝝏𝑺 𝑺=𝑺(O= O𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒆) 𝝏𝒉 𝑺′(𝒉) 𝑺=𝑺(O= O𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕𝒆)
.
ENAC/LHE | 2025
Vitessse de crue
La vitesse de propagation de la crue est donnée par
Prendre 𝑲 = 𝟐𝟓 m1/3 s−1, 𝒊 = 𝟐, 𝟕𝟗 %
Différentier (numériquement) les courbes O (𝒉) et 𝑺(𝒉), trouver la valeur des dérivées pour 𝒉 correspondant au débit de pointe (O = 𝟐𝟎 m3 s−1) puis calculer la célérité de l’onde de crue.

## Slide 29: Matlab
Vitessse de crue
ENAC/LHE | 2025

## Slide 30
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (rappel)
Rappel : la méthode des caractéristiques est une méthode de résolution d’équations différentielles. Elle s’applique particulièrement bien aux équations différentielles hyperbolique du premier ordre. Elle permet de transformer une équation aux dérivées partielles en un système d’équations différentielles ordinaires plus simple à résoudre.
L’approximation d’onde linéaire est valide sous certaines conditions : écoulement uniforme, quasi-statique (h varie dans le temps de manière suffisamment lente pour que l’écoulement puisse être considéré comme en RPU). Dans ces conditions il y a équilibre entre deux processus : frottement et gravité. On peut simplifier les équations de Saint-Venant comme suit (voir démonstration dans le cours):

## Slide 31
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (rappel)
En effectuant un changement de variable on peut réécrire le problème comme suit
le long d’une courbe caractéristique
est la célérité de l’onde. Les courbes caractéristiques sont donc des droites le long desquelles la hauteur d’eau est constante.
On peut résoudre le problème dans le domaine aux valeur initiales si l’on connaît la condition initiale pour . On peut résoudre le problème dans le domaine aux conditions aux limites si l’on connaît la condition
limite pour .

## Slide 32
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (rappel)
Les deux conditions (initiales et aux limites) définissent deux domaines d’influences bien distincts, le domaine des conditions initiales (𝑫𝒊) et le domaine des conditions aux limites (𝑫𝒍)

## Slide 33
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur initiale)
On va utiliser la méthode des caractéristiques graphiquement pour résoudre un problème aux valeurs initiales pour un profil initial donné.
On trace les courbes caractéristiques (droites) à partir de la condition initiale. On sait que 𝒉 est constante le long de cette caractéristique ce qui permet de tracer l’évolution de 𝒉.

## Slide 34
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur initiale)
On va utiliser un exemple de problème aux valeurs initiales avec une condition initiale

## Slide 35
𝒅𝒔
𝒅𝒕 = 𝟏 → 𝒕 = 𝒔,
𝒅𝒔
𝒅𝒉 = 𝟎 → 𝒉 = 𝒉𝒊(𝒙𝟏),
𝒅𝒔
𝒅𝒙 = 𝒄 𝒉 → 𝒙 = 𝒄 𝒉 (𝒙 ) 𝒕 + 𝒙 ,
𝒄 𝒉
𝒊 𝟏 𝟏
𝟐
= 𝟓𝑲 𝒊𝒉𝟑 .
𝟑
𝒙 = 𝒄 𝒉𝒊(𝒙𝟏) 𝒕 + 𝒙𝟏.
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur initiale)
On résout d’abord l’équation à l’aide des conditions initiales :
𝒙(𝒔 = 𝟎)= 𝒙𝟏, 𝒕(𝒔 = 𝟎)= 𝟎, 𝒉(𝒔) = 𝟎= 𝒉𝒊(𝒙𝟏) .
La résolution des équations à l’aide des conditions initiales
On trace ensuite les courbes caractéristiques d’équations

## Slide 36
ENAC/LHE | 2025
𝒙 = 𝒄 𝒉𝒊(𝒙𝟏) 𝒕 + 𝒙𝟏.
On trace ensuite les courbes caractéristiques d’équations
Méthode des caractéristiques (valeur initiale)

## Slide 37: Matlab
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur initiale)
On voit bien comment

## Slide 38
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur limite)
On va maintenant utiliser la méthode des caractéristiques dans un problèmes aux valeurs limites. Dans notre cas la condition à la limite est un hydrogramme de crue triangulaire (comme sur la simulation Iber). On utilisera et comme débit unité de largeur avec =10 m.

## Slide 39
𝒉𝒍(𝒕) =
𝒕
𝒒
𝒑
𝒕𝒄 𝑲 𝒊
𝟑/𝟓
si 𝟎 ≤ 𝒕 ≤ 𝒕𝒄 et 𝒉𝒍(𝒕) = 𝟐—
𝒒
𝒑
𝒕
𝒕𝒄 𝑲 𝒊
𝟑/𝟓
si 𝒕𝒄𝟎 < 𝒕 ≤ 𝟐𝒕𝒄
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur limite)
On va transformer l’hydrogramme 𝒒(𝒕) en condition de bord 𝒉(𝒙 = 𝟎, 𝒕) = 𝒉𝒍(𝒕)
par la loi de Manning-Strickler. Cela donne

## Slide 40
𝒅𝒔
𝟏
𝒅𝒕 = 𝟏 → 𝒕 — 𝒕 = 𝒔,
𝒅𝒔
𝒅𝒉 = 𝟎 → 𝒉 = 𝒉𝒍(𝒕𝟏),
𝒅𝒔
𝒅𝒙 = 𝒄 𝒉 → 𝒙 = 𝒄 𝒉 (𝒕 ) 𝒔,
𝒄 𝒉
𝒍 𝟏
𝟐
= 𝟓𝑲 𝒊𝒉𝟑 .
𝟑
On trace ensuite les courbes caractéristiques d’équations
𝒙 = 𝒄 𝒉𝒊(𝒙𝟏) 𝒕 — 𝒕𝟏
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur limite)
On résout d’abord l’équation à l’aide des conditions limites :
𝒙(𝒔 = 𝟎)= 𝟎, 𝒕(𝒔 = 𝟎)= 𝒕𝟏, 𝒉(𝒔 = 𝟎)= 𝒉𝒍(𝒕𝟏) .
La résolution des équations à l’aide des conditions initiales

## Slide 41
𝒙 = 𝒄 𝒉𝒊(𝒙𝟏) 𝒕 — 𝒕𝟏
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur limite)
On trace les courbes caractéristiques d’équations

## Slide 42
ENAC/LHE | 2025
Méthode des caractéristiques (valeur limite)
On cherche à évaluer l’évolution de 𝒉(𝒕) aux points 𝒙 = 𝟐𝟓𝟎, 𝒙 = 𝟓𝟎𝟎, 𝒙 = 𝟕𝟓𝟎
et 𝒙 = 𝟏𝟎𝟎𝟎 graphiquement (au tableau)