## Slide 1
Etude des blocs fonctionnels:
Détecteurs de Phase
VOC
Applications
Introduction et notions de base
Etude générale
Modèle linéaire et fonction de transfert
Comportement dynamique
Boucles à verrouillage de phase
"Phase-Locked Loops" - PLL

## Slide 2
DÉTECTEURS DE PHASE

## Slide 3
DÉTECTEURS DE PHASE
Détecteur de phase numérique XOR
Détecteurs de phase analogiques
Introduction
Détecteur de phase-fréquence numérique

## Slide 4
DÉTECTEURS DE PHASE ANALOGIQUES
DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR
Multiplieur analogique à cellule de Gilbert "balanced mixer"
Signaux impairs, typiquement sinusoïdaux et/ou carrés
Signaux logiques, avec un rapport cyclique de 50%
INTRODUCTION
Logique séquentielle n'admettant que des signaux logiques
Indépendants du rapport cyclique des signaux
DÉTECTEURS DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUES

## Slide 5
PRINCIPE: MULTIPLIEUR ANALOGIQUE
VD = · ·[cos(2wt – E) – cos(E)]
X
Y
X·Y
Z
VIN = AIN·sin(wt)
VOUT = AOUT·sin(wt – E) issus du VCO
AIN·AOUT
Z
1
2
 KD dépendant de AIN et AOUT
0
p/2
p
VD,moy

p/2
p
0
 non-linéaire
PLL verrouillée
wIN = wOUT = w
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE
VD(t)
Comme le DP est dans une boucle à RN, il faut travailler dans la zone où la pente est positive (sinon on a une inversion de signe et le système diverge)→ la zone utile est de ±π/2 autour de π/2

## Slide 6
Sinus, triangle ou carré à OUT issus du VCO (ou d'un diviseur),
amplitude > 200 mVp-p
Signal d'entrée sinus à IN
Si la PLL est verrouillée, OUT = IN ,
retard de phase E constant de VOUT sur VIN
VOUT
I
VD
VCC
VEE
VIN
MODULATEUR ÉQUILIBRÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

## Slide 7
I
Vid
Rappels sur la paire différentielle
I
2
+∆I
I
2
–∆I
+ I/2
Vid
– I/2
+ 2UT
– 2UT
∆I
Relation exacte
Signaux < 50 mVp-p
Carré, triangle ou sinus ≥ 200 mVp-p
MODULATEUR ÉQUILIBRÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

## Slide 8
PLL verrouillée sur un signal d'entrée AIN·sin(INt) "petit" (AIN < 25 mV)
MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"
VIN
t
0

+1
signe(VOUT)
–1
VD
0
AIN
0
p
p
t
t
 KD dépendant de AIN
0
p/2
p
VD,moy

p/2
p
0
 non-linéaire
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

## Slide 9
PLL verrouillée sur un signal d'entrée AIN·sin(INt) "grand" (AIN > 100 mV)
t
t
t
signe(VIN)

+1
signe(VOUT)
–1
VD
0
+1
–1
+I·RC
–I·RC
0
p
p
0
p/2
p
VD,moy

p/2
p
0
+I·RC
–I·RC
 KD constant
 linéaire
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE
MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"

## Slide 10
PLL non-verrouillée: IN ≠ OUT
signal d'entrée AIN·sin(INt) "petit" (AIN < 25 mV)
signal d'entrée AIN·sin(INt) "grand" (AIN > 100 mV)
pas de comparaison de fréquence
1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE
MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"

## Slide 11
IN
OUT
D
t

PRINCIPE
0
p/2
p
VD,moy
VDD

IN
OUT
D
p/2
p
0
VDD
2
VDD
KD =
VDD

0
0
1
0
0
1
1
1
OUT
IN
0
1
1
0
D
VD = VDD·D
t
t
PLL verrouillée
2. DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR
Illustration calcul VD,moy

## Slide 12
IN
OUT
D
VDD
0
0
1
0
0
1
1
1
OUT
IN
0
1
1
0
D
VD = VDD·D
PLL non verrouillée
IN
OUT
D
t
t
t
VD
t
VDD
0
VD,moy = VDD /2
pas de comparaison de fréquence
VD,battement(t) = ·(1+ triangle(|IN – OUT|t))
≈ (1+ cos(|IN – OUT|t))
VDD
2
2. DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR
PRINCIPE

## Slide 13
SCHÉMA DE PRINCIPE
DIAGRAMME DES ÉTATS
QA= 0
QB= 1
QA= 1
QB= 0
QA= 0
QB= 0
OUT
OUT
OUT
IN
IN
IN
D
IN
OUT
QA
1
CK
Reset
R
Q
D
1
CK
R
Q
QB
U·QA– U·QB
VD
Reset
QA= 1
QB= 1
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE
PRINCIPE

## Slide 14
0
p
+U
F
p
p
KD =
2·U4·
–U
p
p
p
VD,moy
IN
OUT
QA
QB
U(QA- QB) = vD(t)
F
+U
–U
PLL vérouillée
fOUT = fIN
t
t
t
t
t
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE
PRINCIPE
Illustration calcul VD,moy

## Slide 15
En cas d'écart de fréquence (PLL déverrouillée), la sortie du détecteur est unipolaire, et sa polarité indique le signe de cet écart. En connectant cette sortie à un filtre intégrateur, V0 sera une fonction croissante ou décroissante qui va provoquer le balayage de la bande de fréquences en vue de capturer le synchronisme.
+U
fffOUT
–U
VD,moy
+U/2
–U/2
+U
–U
+U
–U
PLL
non-vérouillée
IN
OUT
QA
QB
vD(t)
IN
OUT
QA
QB
vD(t)
ωt
ffOUT
ffOUT
ωt
ωt
ωt
ωt
ωt
ωt
ωt
ωt
ωt
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE
PRINCIPE

## Slide 16
ID
I
I
D
IN
OUT
QA
1
CK
Reset
R
Q
D
1
CK
R
Q
QB
VDD
V0
R1
C
R2
·(-1)
+
–
VDD
2
1+pCR2
pC
I
2
·
KD·F(p) = ·Z(p) =
ID
E
Z
1+pCR2
pCR1
VDD
4
·
=
DÉTECTEUR F -F ET FILTRE ACTIF INTÉGRATEUR SÉPARÉ
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE
L'étage de sortie, représenté par le rectangle VD = U·QA – U·QB dans le schéma de principe, est
souvent réalisé simplement avec deux switches.

## Slide 17
DÉTECTEUR F -F ET FILTRE PASSIF, INTÉGRATEUR PAR "CHARGE PUMP"
1+pR2C
pC
KD·F(p) = ·Z(p) =
I
2
·
ID
E
1+pCR2
pCR1
VDD
4
·
=
VDD
2I
avec R1 = fictive
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE
VDD
I
I
V0
R2
C
ID
Z
D
IN
OUT
QA
1
CK
Reset
R
Q
D
1
CK
R
Q
QB
Cette structure dite "pompe de charge" ("Charge Pump"), permet de réaliser une fonction de transfert comportant une
intégrale avec un filtre ne comportant que des éléments passifs

## Slide 18
DÉTECTEUR F-F ET FILTRE PASSIF, PSEUDO-INTÉGRATEUR PAR "CHARGE PUMP"
ID
V0
R2
C
R1
I
I
VDD
1+pCR2
pC
I
2
·
KD·F(p) = ·Z(p) =
ID
E
1+pCR2
pC(R1+R2)
VDD
4
·
=
Z
D
IN
OUT
QA
1
CK
Reset
R
Q
D
1
CK
R
Q
QB
～
3. DÉTECTEUR DE PHASE–FRÉQUENCE NUMÉRIQUE

## Slide 19
DÉTECTEURS DE PHASE ANALOGIQUES "BALANCED MIXER"
DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR
Signaux impairs, typiquement sinusoïdaux et/ou carrés
Gamme de phase de ± p/2 autour de p/2
Linéarité fonction de l'amplitude et de la forme des signaux
Admettent les signaux bruités (télécom)
Signaux logiques (ampli limiteur ou comparateur parfois inclus)
Gamme de phase ± p/2 autour de p/2, réduite si le rapport cyclique ≠ 50%
Admet les signaux binaires avec impulsions parasites
Logique séquentielle n'admettant que des signaux logiques
Gamme de phase de ± 2p centrée sur 0
Indépendants du rapport cyclique des signaux
N'admettent pas les impulsions manquantes ou parasites
DÉTECTEURS DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUES
DÉTECTEURS DE PHASE : RESUME

## Slide 20
OSCILLATEURS CONTROLES EN TENSION
VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS (VCO)

## Slide 21
OSCILLATEURS CONTROLES EN TENSION
VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS (VCO)
VCO:
    LC
    Oscillateurs en anneau
      Inverseurs logiques CMOS
      Structure différentielle
Introduction: définition, classification et caractéristiques

## Slide 22
INTRODUCTION
Oscillateur est un terme général pour des circuits électroniques qui produisent par eux-même un signal périodique à une fréquence donnée.
Dans un VCO, ou"Voltage-Controlled Oscillator", la fréquence est variable, commandée par une tension de contrôle.
Signaux de sortie
Sinusoïdaux
Non-sinusoïdaux
Rectangulaires
Impulsions
Dents de scie
DEFINITIONS
  Les oscillateurs sinus LC sont basés sur la résonnance d'un circuit LC dont les pertes sont compensées par un circuit actif. Pour un VCO, la capacité est rendue variable par une (ou plusieurs) diode(s) varicap soumises à la tension de contrôle.
  Les oscillateurs en anneau (Ring oscillators) sont formés de boucles d'inverseurs logiques. Pour un VCO, la tension de contrôle agit sur le temps de propagation de chaque inverseur.

## Slide 23
PARAMETRES CARACTERISTIQUES
INTRODUCTION
La linéarité de la relation tension fréquence
Le "Gain" KO = DwOSC /DV0
La fréquence limite maximum d'oscillation
La dynamique de fréquence absolue fOSC,max–fOSC,min et relative fOSC,max/fOSC,min , en fonction de V0
La forme du signal de sortie, sinusoïdale ou autre
Bruit de phase
Taux de distorsion pour les oscillateurs sinusoïdaux

## Slide 24
C
L
RsL
Circuit LC réel
RsC
Circuit équivalent du LC réel (valable à une fréquence donné)
C
L
Rp
-Rp
-Rp
Circuit LC idéal
C
L
L’échange d’énergie périodique entre L et C se fait sans pertes
L’association d’un dipôle à résistance négative à un circuit LC restitue les conditions nécessaires pour la génération d’oscillations entretenues
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
PRINCIPE
Rp groupe toutes les pertes

## Slide 25
Circuit LC idéal- L’échange d’énergie périodique entre L et C se fait sans pertes
1-6: Si l’on connecte une inductance aux bornes d’un condensateur chargé (1), la tension du condensateur va faire circuler un courant dans l’inductance, établissant autour d’elle un champ magnétique (2-3). La tension aux bornes du condensateur chute jusqu’à zéro à mesure que la charge est transférée par le courant (4) . À ce moment, l’énergie stockée dans le champ magnétique de la bobine induit une tension à ses bornes, car les inductances s’opposent aux variations de courant. Cette tension induite provoque l’apparition d’un courant qui commence à recharger le condensateur avec une tension de polarité opposée à sa charge initiale (5-6) Selon la loi de Faraday, la force électromotrice (FEM) qui entraîne ce courant provient d’une diminution du champ magnétique ; ainsi, l’énergie nécessaire pour charger le condensateur est extraite du champ magnétique. Lorsque le champ magnétique est complètement dissipé, le courant s’arrête et la charge est de nouveau stockée dans le condensateur, avec une polarité opposée à celle d’avant.
7-12: Le cycle recommence alors, le courant circulant dans la direction opposée à travers l’inductance.

## Slide 26
Réalisation de la résistance négative (1/2)
Ip
- R
i1 = gm·v2 = – gm·
v
2
i2 = gm·v1 = + gm·
i = i1 = – i2 = – gm·
v
2
v
2
Circuit équivalent "petits signaux"
v1 = +
v
2
v2 = –
v
2
i1
i2
v
T1
T2
g = = = –
i
v
2
gm
1
R
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE

## Slide 27
i1
i2
v
T1
T2
i = i1 = – i2 = – gm·
v
2
g = = = –
i
v
2
gm
1
R
i
i
v
R = –
2
gm
La valeur de gm est fixée par :
le courant de polarisation Ip
et la géométrie W/L des transistors MOS
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
Réalisation de la résistance négative (2/2)

## Slide 28
Oscillateur complet – réalisation possibles
Ip
VDD
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
a)
Ip
VDD
b)
La version b) permet de mieux contrôler la symétrie du circuit

## Slide 29
L'un des éléments réactifs, L ou C, est rendu variable par mise en série ou en parallèle d'une capacité dont la valeur est commandée par une tension.
L'élément le plus courant pour ce rôle est la diode varicap, qui, polarisée en inverse, présente une capacité dépendante de la tension aux bornes.
VR
K est dépendant de la géométrie de la jonction
0.33 ≤ n ≤ 0.68 est fonction des profils de dopage
Cv =
K
(VR+ Uj)n
TRANSFORMATION D'UN OSCILLATEURS LC EN VCO
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
Cv
VR
VR

## Slide 30
Ip
Cv
L
L
Cv
VDD
V0 ≥ 0
Out 2
Out 1
EXEMPLE DE VCOS A OSCILLATEUR LC
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
Les deux varicap en tête‑bêche Cv​ relient les nœuds gauche et droit du résonateur. En mode différentiel, ces varicap sont en série, donc la capacité vue est à laquelle s’ajoutent les capacités fixes/parasitaires. La fréquence d’oscillation vaut donc:
  avec Ctot​ incluant Ceq​ et les parasitiques.
  Lorsque la tension de commande V0​ augmente, la polarisation inverse des varicap augmente, diminuant Cv et augmentant f0​.
La PLL prélève le signal VCO sur Out 1 ou Out 2 (deux sinusoïdes de même amplitude et en opposition de phase)

## Slide 31
CARECTERISTIQUES GENERALES
1. OSCILLATEUR LC A RESISTANCE NEGATIVE
Inclue un élément d’accord pour ajuster la fréquence d’oscillation - utilise généralement un condensateur variable (ex., varactor réalisé avec une diode varicap)
Structure populaire dans les implémentations CMOS actuelles
Topologie simple
Stable, bonne performance en termes de bruit de phase (pureté spectrale pour la fréq d’oscillation)
Plage limitée; utilisé dans les applications communication RF

## Slide 32
PRINCIPE:
Chaine fermée comportant un nombre N impair d’inverseurs logiques
S1
S2
S3
S1
tpHL
S1
S2
S3
tpHL
tpLH
tpLH
tpHL
tpLH
TOSC = 1/fOSC
tpHL
2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS
Fonctionnement basé sur 2 principes:
1. Contradiction logique : L’instabilité logique d’un nombre impair d’inverseurs constitue le principe de base d’un oscillateur en anneau. Comme le montre la figure, le premier inverseur (porte NON) inverse le signal : si l’entrée du premier inverseur est à l’état HAUT, sa sortie devient BAS. Par conséquent, la sortie du dernier inverseur de la chaîne sera également BAS. Lorsque cette sortie est rebouclée sur l’entrée du premier inverseur, il en résulte une contradiction logique, rendant le circuit intrinsèquement ‘instable’ càd oscillant.
2. Délai de l’inverseur : Le deuxième principe fondamental d’un oscillateur en anneau est le délai introduit par chaque inverseur. Ce délai est déterminé par les réseaux RC parasites à chaque étage. Ainsi, après une variation d’entrée, la sortie de l’inverseur met un certain temps à se mettre à jour, ce qui permet temporairement au circuit de maintenir la contradiction logique. Le délai de chaque inverseur correspond au temps nécessaire pour charger ou décharger la capacité parasite jusqu’à atteindre le seuil de basculement (seuil logique) de l’inverseur.

## Slide 33
Les temps de propagation tpHL et tpLH sont liés au temps de charge et de décharge, au travers des transistors NMOS ou PMOS, de la capacité de charge totale de la sortie de chaque étage.
Les oscillateurs en anneau sont utilisés comme:
- oscillateurs / VCOs
- circuits de caractérisation de la vitesse d’une
technologie (mesure du temps de propagation moyen)
VDD
VDD
VDD
2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS
PRINCIPE

## Slide 34
Les inverseurs CMOS servent de commutateurs pour les sources de courant contrôlées
VDD
VDD
VDD
Icontrol
Icontrol
Icontrol
Icontrol
Icontrol
Icontrol
Vc,p
Vc,n
2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS
TRANSFORMATION DE L'OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS EN VCO PAR "CURRENT STARVING"

## Slide 35
Une résistance variable contrôlée est mise en série à la sortie de chaque étage inverseur.
VDD
VDD
VDD
Rs
Rs
Rs
2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS
TRANSFORMATION DE L'OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS EN VCO PAR RESISTANCE SERIE VARIABLE

## Slide 36
Totalement intégrable en technologies CMOS numériques avancées
Grande souplesse dans le choix de la gamme de fréquence par simple changement du nombre d’étages
Amplitude de sortie (sur les drains) constante en fonction de la fréquence
Relation plus ou moins linéaire entre la tension de contrôle et la fréquence
En pratique, rapport de plus de 2 décades entre fmin et fmax
2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS
CARECTERISTIQUES GENERALES

## Slide 37
Possibilité d'avoir un nombre N pair des éléments, en particulier N = 4, ce qui permet d'avoir des signaux de sortie en quadrature (avec déphasage pi/2) (I - Q), utilisés en telecomm.
3. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE
PRINCIPE
Chaque étage inverse et retarde le signal différentiel ; la somme des délais règle la fréquence d’oscillation, et les quatre nœuds délivrent des phases en quadrature.
+
–
+
–
+
–
+
–
IOut
QOut
+
–
+
–
+
–
+
–
↑
↓
↓
↑
↑
↓
↑
↑
↓
↑
↓
↓
Après la propagation, le signal passe de l’état haut à l’état bas et inversement, ce qui est la condition d’oscillation.

## Slide 38
SCHEMA DE PRINCIPE D’UN ETAGE
Vbias et donc Ibias sont asservis à Vcontr pour obtenir une amplitude donnée des oscillations.
3. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE
VDD
VIN+
VIN–
VOUT+
VOUT–
Vcontr
Vbias
Ibias
: transistors MOS en saturation
C : capacité parasite drain-substrat

## Slide 39
Totalement intégrable en technologies CMOS numériques avancées
Nombreuses structures possibles
Grande souplesse dans le choix de la gamme de fréquence par simple changement du nombre d’étages
Possibilité d'un nombre paire d'étages, en particulier 4 pour obtenir des signaux de sortie en quadrature
Bonne immunité aux bruits de mode commun, en particulier ceux d'alimentation et de couplage par le substrat
3. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE
CARECTERISTIQUES GENERALES