## Slide 1: ISDS (Installation de Stockage de Déchets Stabilisés) - processus de choix du site (1) : exclusion
Définition de critères d’exclusion, évidents pour tous
  pas dans le village, ni dans les zones habitables, etc.
  …
Définition des indicateurs d’exclusion
facilement mesurables sans investigations (cartes, SIG,…)
  pas dans le village, ni dans les zones habitables, etc.
    distance aux zones habitables de 500 m.
  pas dans le lac, ni dans les cours d’eau
    distance aux cours d’eau de 300 m
  pas dans des géologies inadéquates
    pas dans les karst, nappes phréatiques, etc.

## Slide 2: ISDS Processus (2) : écoute et comparaison
3. Ecoute, identification et formulation de toutes les craintes (pas forcément rationnelles)
  => formulation de niveau d’exigences, études, développement de réponses et d’un plan de communication
  => engagement honnête à répondre à ces préoccupations + travail
    déchets radioactifs, gaz, explosion, etc
4. Définition de critères de comparaison
5. Définition des indicateurs de comparaison
6. Etablissement et négociations des pondérations
  => divergences évidentes
  => simulations pour ….relativiser le choix de la pondération
  Processus participatif et itératif dans des groupes de travail

## Slide 3: ISDS- Critères techniques et environnementaux
Qualité géologique et hydrogéologique du sous-sol
  perméabilité, fracturation, présence, importance et sensibilité des eaux souteraines, utilisation comme ressources en eau (potenciellement) exploitable : Nécessite des investigations coûteuses
Eaux superficielles
  Sensibilité, risques, importances pour l’alimentation humaine
Stabilité du sol:
  Stabilité, tassements à attendre
Risques naturels
  Risques d’inondation, de glissements, d’érosion, d’avalanches
Valeur des milieux naturels
  Proximité de zones protégées, flore, faune, valeur de rareté, diversité, voisinage, etc. Nécessite relevés
Nuisances directes : Bruit d’exploitation, air, poussières, etc.

## Slide 4: ISDS- Critères d’aménagement du territoire
Population et sensibilité
  Distance aux habitations, sensibilité, Etat actuel et futur
  Vents dominants: direction, fréquences, forces
Aménagement du territoire, paysage, sites
  Exposition et vue sur le site, observateurs mobiles et immobiles, qualité du paysage, sites protégés
Valeur d’utilisation du site
  Valeur agricole, forestière, de loisir, etc.
Population touchée par le trafic de camions (souvent décisif)
  Trafic actuel et future. Nombre et distances de traversées de localités, sensibilité

## Slide 5: ISDS - Critères économiques
Distance au centre de gravité de production
  coûts et nuisances des transports
Présence locale de matériaux d’étanchéité et de drainages
  très importants volumes nécessaires ! Nécessite investigations
Géométrie du site
  éléments coûteux : fond et couverture : Hauteur utile importante = coûts et infiltrations minimisées ! Nécessite levé topographique
Solution d’évacuation gravitaire/traitement des eaux
  Coût augmentent rapidement avec la distance
Infrastructures disponibles
  Routes, énergie, eau potable, etc.
Conditions de propriété
  Coûts du terrain, morcellement
(Critère oublié Transport et réutilisation des matériaux d’excavation)