## Slide 1
Corrigé Série 04
PB I
Renewable Energies Cluster
Jérôme Margueron

## Slide 2
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Questions
Le nombre d'Avogadro est égal au nombre d'atomes (ou de molécules) d'une substance contenus dans une mole de cette substance. Il a été défini au départ comme le nombre d'atomes de carbone contenus dans 12 g de carbone12. Ce nombre est habituellement noté NA ; sa valeur est : Une mole de carbone contient ainsi 6,023·1023 atomes et pèse 12 g. La masse molaire atomique du carbone est de 12 g/mol = 12.10-3 kg/mol (on utilise le nombre d’Avogadro et la mole pour ne pas avoir à compter des centaines de milliers de milliards de milliards d’atomes !) Une mole de n'importe quel élément contient toujours le même nombre de molécules (resp. d'atomes) : ce nombre est le nombre d'Avogadro NA.
NA = 6,023·1023 mol–1
Jérôme Margueron

## Slide 3
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
La masse molaire est la masse d'une mole, c'est-à-dire la masse de l'ensemble de NA molécules (ou atomes) de cette substance. La masse molaire atomique s'applique à l'atome ; la masse molaire moléculaire s'applique à la molécule. Exemples : Masse molaire atomique de l'hydrogène : Masse molaire moléculaire du dihydrogène : Masse molaire moléculaire de l’eau : Lorsque ce n'est pas précisé, la masse molaire sous-entend la masse molaire moléculaire.
Jérôme Margueron
MH2O = 2 MH + MO = 2 + 16 = 18 [g/mol]
MH2 = 2 MH = 0,002 [kg/mol] = 2 [g/mol]
MH = 0,001 [kg/mol] = 1 [g/mol]

## Slide 4
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tableau_p%C3%A9riodique_des_%C3%A9l%C3%A9ments.svg
Jérôme Margueron

## Slide 5
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Dans les conditions d’application aux bâtiments, le comportement des gaz (air, vapeur d’eau, etc.) est assimilable à celui des gaz parfaits : La masse volumique est donc proportionnelle à la pression et inversement proportionnelle à la température. Comparons deux états d’un même gaz (ρ, p, T) et (ρ’, p’, T’), l’équation (1) donne :
Jérôme Margueron
À pression atmosphérique et à température normale (c'est-à-dire p = 1'013 hPa ; T = 273,15 [K] = 0 [°C]), NA molécules de gaz occupent un volume de 22,4·10–3 m3 soit 22,4 litres. Ce résultat est indépendant de la nature du gaz ; il correspond au modèle du gaz parfait.

## Slide 6
  La pression partielle d'un gaz est la pression causée uniquement par ce gaz, supposé occuper tout le volume à disposition. La pression d'un mélange gazeux est égale à la somme des pressions partielles de chacun de ses composants.
  La teneur en vapeur d'eau x est le rapport de la masse de vapeur d'eau à la masse d'air sec, contenues dans un même volume [kg H2O/kg air sec].
  L'humidité absolue HA est le rapport de la masse de vapeur d’eau par unité de volume. Elle s'exprime en kg/m3, ou parfois en g/m3.
Environ 50% des dégâts causés aux bâtiments sont liés à l'eau ou à l'humidité. Ce chiffre est un ordre de grandeur mais il montre l'importance du sujet…
Série 04
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron
Renewable Energies Cluster

## Slide 7
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Questions
– Orientation de la feuille : On remarque que l’ombre porté à 6h du matin se trouve à droite de la feuille, le soleil se lève à l’est donc à 6h du matin l’ombre est à l’ouest. – Orientation : la façade est sud-est ; sa normale fait donc un angle de 45° avec l’est. – Cheminement de l’ombre : le 24 juillet (respectivement le 10 février), l’ombre du sommet du mât suit le chemin dessiné en gras. Cependant, tant que le Soleil éclaire la façade de face, l’ombre du mât se trouve sur le toit du bâtiment et non sur le sol ; il faut attendre que le Soleil passe derrière la façade pour que cette ombre soit portée sur le sol. – Distance parcourue aux équinoxes (qui correspondent toutes deux à la même courbe, notée D) : toutes les distances lues sur ce diagramme sont à mesurer relativement au segment d qui représente la hauteur du sommet du mât (8 + 4 = 12 m).
Nord
Est
Sud
Ouest
Sud-Est
45°
24 juillet
Equinoxes
~10 février
Façade
Sud-Est
A 22 juin
B 21 mai / 24 juillet
C 16 avril / 28 août
D 21 mars / 23 septembre
E 23 février / 20 octobre
F 23 janvier / 22 novembre
G 22 décembre
ΔL
mât
Jérôme Margueron

## Slide 8
12m = 34,3 m
Donc : d = 14 mm ; ΔLdiagramme = 40 mm
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 9
À partir de la loi des gaz parfaits (cf. chapitre 2.1), on écrit que pour la vapeur d’eau : nH2O est le nombre de moles et égal à : Où mH2O est la masse d'eau et MH2O la masse molaire de l'eau. En combinant les deux formules précédentes, on obtient : On reconnaît alors l'humidité absolue : et la constante recherchée :
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 10
On constate donc que ces valeurs ne diffèrent que de 0,5 %, ce qui est négligeable. De même pour T = 0 °C = 273,15 K, on trouve une différence de 0,2 % entre le résultat de la formule et la valeur donnée dans l'annexe.
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Comparaison avec l'annexe : Démarche : pour une température donnée on cherche dans l'annexe l'humidité absolue à saturation HAsaturation. On calcule alors la pression de vapeur saturante à l'aide de la formule et on compare le résultat à celui donné dans l'annexe. Par exemple : T = 20 °C = 293,15 K : L'annexe donne HAsaturation = 17,31 g/m3 = 17,31·10-3 kg/m3. En utilisant la formule, on trouve : Psaturation = 17,31·10-3 · 462 · 293,15 = 2'344 Pa. La valeur lue dans la table donne Psaturation = 2'333 Pa.
Jérôme Margueron

## Slide 11
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Résolution à l'aide de la formule établie au problème 2 : On a d'après cette formule : Il est alors facile de calculer la masse d'eau présente dans ce volume : Connaissant V = 30 m3, Pvap = 2'480 Pa, T = 25°C = 298,15 K et R/MH2O = 462 J/(kg · K) (voir problème 3), on obtient :
Jérôme Margueron

## Slide 12
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Résolution à l'aide de l’annexe 2.2 : D’après la définition de l’humidité relative, on peut écrire : On peut alors déterminer l’humidité absolue : Dans notre cas on connait : L’annexe permet de trouver : On calcule ainsi
Jérôme Margueron
La masse d’eau contenue dans la buanderie se calcule alors simplement par :

## Slide 13
Série 06
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Formules
Jérôme Margueron

## Slide 14
Série 04
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Données supplémentaires
n = x /NA avec x : nombre d’elements unitaires (atomes, molecules)
n = m / M avec m, la masse du compose [kg] et M sa masse molaire [kg/mol]
n = V / VM avec V, le volume du compose [m3] et VM son volume molaire [m3/mol]
Masse molaire de l’hydrogène : MH = 1 10-3 kg/mol
Masse molaire de l’oxygène : MO = 16 10-3 kg/mol
Masse molaire de l’eau MH2O = 2 x MH + MO = 18 . 10-3 kg/mo
Jérôme Margueron