## Slide 1
Corrigé Série 07
PB I
Renewable Energies Cluster
Jérôme Margueron

## Slide 2
Questions
La densité d'un gaz est proportionnelle à sa masse volumique (notée ρ). D'après la loi des gaz parfait, on a : À pression et température égales, la masse volumique d'un gaz est donc proportionnelle à sa masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire de l'air sec est égale à 28,8 g/mol (cf. polycopié p.2,2); celle de l'eau est égale à 18 g/mol. La vapeur d'eau est donc moins dense que l'air sec. En humidifiant l'air tout en conservant la pression totale constante ainsi que la température, on remplace un composant du mélange gazeux (de l'air sec) par un composant moins dense (de la vapeur d'eau). Dans les mêmes conditions de pression et température, l'air humide est donc moins dense que l'air sec ; et par conséquent, il a tendance à monter.
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
p : pression du gaz
M : masse molaire
R : 8,317
T : température
Ρ : masse volumique
Jérôme Margueron

## Slide 3
Lorsque l'air passe sur le bulbe humide du thermomètre, une partie de l'eau s'évapore. Pour s'évaporer, l'eau a besoin d'énergie sous forme de chaleur. Cette énergie provient de l'air lui-même, qui se refroidit. C'est le même principe qui nous fait ressentir du froid lorsque nous sortons mouillés de la douche : l'eau sur notre peau s'évapore en absorbant de la chaleur de notre corps. Pendant ce processus, l'enthalpie totale (ou énergie totale par unité de masse d'air) reste approximativement constante. En effet, l'énergie perdue sous forme de chaleur sensible (𝑚air⋅𝐶𝑝⋅𝛥θ) (diminution de la température de l'air) est compensée par l'augmentation de la chaleur latente (𝛥𝑚évaporée⋅𝐿) (l'énergie nécessaire à l'évaporation de l'eau). C'est le même principe que la transpiration : en s'évaporant, la sueur absorbe la chaleur de la peau, nous refroidissant. Plus l'air est sec, plus l'évaporation est efficace.
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 4
Dans le diagramme psychrométrique, le refroidissement adiabatique de l'air suit une ligne à enthalpie constante, appelée ligne d'évaporation ou ligne adiabatique. Cette ligne part de la température, montrant la diminution de la température de l'air et l'augmentation de l'humidité relative. Si l'air atteint le point de saturation (100 % HR), le processus s'arrête car il ne peut plus absorber d'eau supplémentaire.
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 5
En se balançant, « l'oiseau buveur » évapore de l'eau grâce à son bec. Mais l'air sous la cloche finit par se saturer en vapeur d'eau, et cette évaporation ne peut plus avoir lieu. À ce moment-là, HR = 100 % et les températures « sèche » et « humide » sont égales. Par conséquent, le bec n'est plus un point froid. L'oiseau arrête donc de se balancer. Il existe plusieurs méthodes pour le faire repartir : - Augmenter la température de l'air sous la cloche, ce qui a pour conséquence de baisser l'humidité relative (HR < 100 %). - Mettre un point froid sur l'enveloppe de la cloche, ce qui a pour but de condenser l'humidité (point de rosée), et donc de diminuer la teneur en vapeur d'eau ; l'air sous la cloche n'est alors plus saturé. - Introduire un produit dessicatif (par exemple une gaze hydrophile : « qui absorbe l'eau »), ce qui diminuera également la teneur en vapeur d'eau.
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 6
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Cette équation provient de l’expression générale de l’enthalpie d’un mélange d’air sec et de vapeur d’eau: Chaleurs spécifiques: Chaleur latente: Les coefficients 1; 1,8; 2,5·103 ne sont donc pas des constantes sans unité.
i: enthalpie
Cp air sec: chaleur spécifique de l’air sec = 1
Cp vap eau: chaleur spécifique de vapeur d’eau = 1,8
Lévaporation à 0°C: chaleur latente = 2,5 · 103 Enthalpie = contenu calorifique total de l’air humide
Jérôme Margueron

## Slide 7
Problèmes
L’Énergie nécessaire à faire fondre la glace et à amener l’eau ainsi créée à la température finale s’obtient en calculant: Dans notre système, d’où vient l’énergie nécessaire ΔQglace ? En considérant le système totalement isolé de l’extérieur, il ne reste qu’une possibilité: l’énergie ΔQglace vient du refroidissement ΔQeau de l’eau initialement contenue dans le bécher. On peut donc aussi écrire:
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Δqglace et Δqeau: chaleur échangée [kJ]
Meau = masse d’eau initiale = 0,4 [kg]
Mglace = masse de glace initiale = 0,059 [kg]
Ti eau = température initiale de l’eau = 22,45 [°C]
Tf = température finale de l’eau = 11,45 [°C]
Ti glace = température de la glace = 0 [°C]
L = chaleur latente [kJ/kgeau]
Cp eau = capacité thermique massique de l’eau = 4,19 · 103 [J·kg-1·K-1]
Jérôme Margueron

## Slide 8
Le système étant isolé, l’énergie totale est conservée. Par conséquent, la grandeur ΔQtot = ΔQglace + ΔQeau est nulle. Il s’ensuit que: En introduisant les valeurs numériques on obtient: Or, la valeur tabulée est: (cf. polycopié p.2.13)
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Explication de la différence : On voit que nous sous-estimons la valeur de L pour notre expérience, c'est-à-dire que nous avons sous-estimé l'énergie nécessaire à faire fondre la glace. Reprenons nos hypothèses : nous avons dit que le système est isolé de l'extérieur. Or, dans la réalité, ce n'est pas le cas, une certaine quantité d'énergie est venue de l'extérieur et nous ne l'avons pas mesurée. Deuxièmement nous avons dit : l'énergie provient du refroidissement de l'eau. En réalité le récipient (bécher) se refroidit aussi un peu et fournit une certaine énergie dont nous n'avons pas tenu compte. Troisièmement, lorsque l'on a pesé la glace, une certaine partie de celle-ci était probablement déjà fondue, de sorte que nous avons dû légèrement surestimer mglace, d'où une sous-estimation de L (cf. formule).
Jérôme Margueron

## Slide 9
Pour l’humidificateur n°1, on calcule l’énergie consommée pendant 1 heure: On obtient: Pour l’humidificateur n°2, l’énergie consommée se calcule simplement par: La différence (facteur 2) provient du fait que la chaleur d’évaporation est fournie par le corps de chauffe de l’humidificateur n°1, tandis qu’avec l’humidificateur n°2, c’est l’air de la pièce qui fournit cette même chaleur.
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
E1 et E2: énergie consommée [kJ]
V: volume d’eau évaporé = 0,0002 [m3]
Δθ: élévation de température de l’eau pour la faire bouillir = (100-20) = 80 [°C]
ρeau: masse volumique = 1000 [kg/m3]
Lvap 100°C = 2261 [kJ/kg]
Cp eau = 4,19 [kJ/kg·K]
P2: puissance du moteur = 70 [W]
Jérôme Margueron

## Slide 10
On part de l'hypothèse que la pièce n'est pas chauffée par un apport autre que celui de l'humidificateur. Dans les deux cas, la teneur en vapeur d'eau sera augmentée de la même quantité Δx :­­ Dans le premier cas : (évaporateur) La plus grande partie de l'énergie sert à évaporer l'eau (ce qui ne modifie pas la température de la pièce). Seule une faible partie contribue à chauffer l'air de la pièce (par refroidissement de la vapeur, de 100°C à la température ambiante). La variation d'enthalpie de la pièce est donnée par:
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
E: énergie consommée [kJ]
mair sec: masse air sec [kg]
Δi1: variation d’enthalpie [kJ/kg]
Jérôme Margueron

## Slide 11
Sur le diagramme, on part de la situation initiale (θ = 20 °C, HR = 25 % ; point 0 sur le diagramme). La situation finale aura une teneur en vapeur d'eau supérieure de Δx = 2·10−3 et une enthalpie supérieure de Δi1 = 5,2. On remarquera que la pente de la droite liant les points 0 et 1 se trouve aussi sur l'échelle d'humidification (en bas à droite) On a donc finalement : - nouvelle température de l'air ≈ 20,2 °C - nouvelle humidité relative ≈ 37 % - différence d'enthalpie (𝛥𝑖1)= 5,2 kJ/kg
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 12
Dans le second cas : (pulvérisateur) L'air de la pièce fournit l'énergie de vaporisation, donc l'enthalpie reste constante (il n'y a en fait qu'un changement de chaleur sensible en chaleur latente). Du point 0, on aboutit au point 2 en suivant une ligne d'enthalpie constante (pente également donnée sur l'échelle d'humidification). On ne s'arrête pas là. En effet il faut tenir compte de l'énergie E2 fournie au moteur, qui finalement réchauffe l'air de la pièce. On passe ainsi du point 2 au point 3 en suivant une ligne de teneur en vapeur d'eau constante (verticale), et en augmentant l'enthalpie de Δi2, avec:
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 13
Finalement avec ce procédé d'humidification on aboutit à: - nouvelle température de l'air ≈ 17,3 °C - nouvelle humidité relative ≈ 45 % - différence d'enthalpie (𝛥𝑖2) = 2,52 kJ/kg
Série 07
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Jérôme Margueron

## Slide 14
Série 06
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Formules
Jérôme Margueron