## Slide 1
Corrigé Série 1.8
PB I
Renewable Energies Cluster

## Slide 2
Série 1.8
Questions:
1. Le corps humain échange de la chaleur avec son environnement par conduction, convection, rayonnement et évapotranspiration.
2. La répartition précise dépend de l'activité de l'individu et du climat extérieur : température, vent, humidité relative et rayonnement. Au repos et dans la zone de confort, la répartition est environ la suivante :
- rayonnement ≈ 45%
- conduction et convection ≈ 30%
- évapotranspiration ≈ 25%
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I

## Slide 3
Série 1.8
3. Par ordre décroissant d'importance, et pour un habillement et une activité donnée, ici habillement normal, à l'intérieur en hiver et pour une activité calme, les paramètres agissant sur le confort hygrothermique sont :
- température de l'air
- différence de température entre l'air et les parois
- vitesse de l'air
- humidité relative
4. Au centre de la zone de confort demeure une fraction prévisible d'insatisfaits de 5%.
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images

## Slide 7
Série 1.8
Problème 1:
a) Pour résoudre ce problème on applique le principe de la conservation de l'énergie à la « bulle » d'air.
Énergie totale = Énergie potentielle + mair sec · Enthalpie par unité de masse = constante
L'énergie totale est une constante, elle ne varie pas avec la hauteur.
On peut donc écrire :
Etot(h1)=Etot(h2)
où h1 et h2 sont les deux hauteurs considérées en [m].
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I

## Slide 8
Série 1.8
En admettant que la teneur en eau ne varie pas (car elle est proportionnelle à la pression, cf. diagramme i-x), on a:
mair⋅g⋅h1+mair sec1⋅i1= mair⋅g⋅h2+mair sec2⋅i2
Avec: θ1, θ2=températures de la bulle à h1 et h2[°C]
x1=x2=x : teneur en vapeur d'eau [kgvapeau/kgair sec]
g=9,81 [m/s2] : accélération de la pesanteur
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images

## Slide 9
Série 1.8
On développe i1 et i2en sachant que:
i= [(Cpair sec+Cpvap.eau⋅ x)⋅ θ1 + Lvap(0°)⋅ x]
i1 = i2
mair⋅ g⋅ h1 + mair sec1⋅ [(Cpair sec+ Cpvap.eau⋅ x)⋅ θ1+ Lvap(0°)⋅ x] =mair⋅ g⋅ h2+ mair sec2⋅ [(Cpair sec+ Cpvap.eau⋅ x)⋅ θ2+ Lvap(0°)⋅x]
Donc:
mair⋅ g⋅ (h1-h2)= mair sec⋅[(Cpair sec+Cpvap.eau⋅ x)⋅ (θ2- θ1)]
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I

## Slide 10
Série 1.8
Or : mair= mair sec+mvap eau
⇒((mair sec+mvap eau) / mair sec)⋅ g⋅ (h1- h2)= [(1⋅103+1,8 ⋅103⋅x)⋅ (θ2-θ1)]
Et: mair sec+mvap eau/mair sec= 1+ (mvap eau/mair sec) = 1+ x
⇒ (1+x)⋅ g⋅ (h1-h2)= [(1⋅103+1,8 ⋅103⋅x)⋅(θ2-θ1)]
Δθ/Δh= (θ2-θ1)/ (h2-h1)= -[(1+x)⋅g]/(1⋅103⋅+1,8⋅103⋅x) [K/km]
Or : x = 5· 10−3
∆θ/∆h= -9.8 ∙ 10-3 ≈ -10 [K/km]
Conclusion:
Le gradient adiabatique vaut -10 [K/km], pour x = 5· 10−3:
b) Si l'air s'élève de 10 m = 0,01 [km], sa température baisse donc de 0,1 [K]. Si l'air s'abaisse de 10 [m], sa température s'élèvera de 0,1 [K].
(attention aux unités : tout mettre en unités internationales, J et non kJ par exemple)
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I

## Slide 11
Série 1.8
c) Pour comprendre ce qui se passe pour le mouvement de la « bulle » d'air, si l'air environnant reste à température constante, quelle que soit la hauteur (gradient de température nul), on dessine le graphique ci-côté :
En A l'air de la bulle est plus froid que l'air environnant et est donc plus dense que l'air environnant → la bulle redescend.
En C l'air de la bulle est plus chaud que l'air environnant et est donc moins dense que l'air environnant → la bulle remonte.
La bulle d'air va rester à la hauteur h (point B), où sa température est égale à celle de l'air environnant. On parle de point stabilisateur.
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images

## Slide 14
Série 1.8
Problème 2:
a) On commence au point A : θ= 18 °C et HR= 70%.
En arrivant sur la chaîne montagneuse, cet air va commencer à s'élever et donc va se refroidir à teneur en eau constante. Ce refroidissement va se faire jusqu'à ce qu'une condensation apparaisse.
Ceci définit le point B : θ = 12,5 °C, HR = 100%.
La première question est de savoir à quelle altitude et sur quel versant apparaît la condensation. On sait (cf. polycopié page 2.20) que la température de l'air diminue de 10 [K] par 1'000 [m] d'altitude. Dans notre cas on est passé entre A et B d'une température de 18 °C à une température de 12,5 °C, soit 5,5 °C de différence, qui correspondent à 5,5/10 · 1'000 = 550 [m] d'élévation.
Conclusion: Comme on est partis d'une altitude de 200 [m], on observera la condensation, c'est-à-dire la base des nuages à 200 + 550 = 750 [m] d'altitude, sur le versant sud de la chaîne montagneuse.
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images
A
B

## Slide 15
Série 1.8
b) Pour franchir la chaîne montagneuse l'air doit encore s'élever de 2'500 − 750 = 1'750 [m]. L'air va donc encore se refroidir, mais comme il y a condensation, on a un gradient adiabatique humide de 6 K par 1'000 [m] (cf. polycopié page 2.20).
Au sommet de la chaîne l'air aura toujours une humidité relative de 100%, mais aura une température inférieure de 1'750 · 6/1'000 = 10,5 °C, par rapport à la température au point B.
Ceci définit donc le point C : θ = 12,5 − 10,5 = 2 °C et HR = 100%
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images
A
B
C

## Slide 16
Série 1.8
c) L'air va maintenant descendre vers la plaine située de l'autre côté de la chaîne montagneuse à 400 [m] d'altitude. Il va y avoir un réchauffement à teneur en eau constante de 10 [°C] par 1'000 [m] (adiabatique sec).
Finalement dans la plaine l'air aura gagné: (2'500 − 400) · 10/1'000 = 21 [°C].
On se retrouve donc avec de l'air à θ = 2 + 21 = 23 [°C]. Partant du point C, on suit une verticale (teneur en eau constante) et on s'arrête lorsque θ = 23 °C.
Ceci définit le point D qui caractérise l'air dans la plaine à 400 [m] : θ = 23 [°C] et HR = 25%.
Remarque: Ce problème permet de comprendre pourquoi le fœhn est un vent chaud et sec alors qu'au départ (de l'autre côté des Alpes) cet air est relativement frais et humide.
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Images
A
B
C
D

## Slide 17
Série 1.8
Problème 3 :
Le vote moyen s'obtient en calculant :
VM=∑ votes/ nombre de votes
=[1⋅2+14⋅1+29⋅0+60⋅(-1)+15⋅(-2)]/(1+14+29+60+15)
=-0,62
D'après le graphe ci-côté, on s'attend à trouver 13% de personnes insatisfaites :
À partir du vote moyen (VM = − 0,62) on constate que les conditions de confort de cette salle donnent lieu à une légère sensation de « froid ». Avec 13% d'insatisfaits, l'inconfort est considéré comme intolérable, il faut donc réviser les installations techniques.
Remarque : La norme ISO relative au confort définit la fraction prévisible d'insatisfaits comme étant le nombre de personnes ayant voté − 3 ; − 2 ; + 2 ou + 3 sur le nombre total de votants. Dans notre cas, on a FPI = 16/119 ≈ 13,4% ce qui est pratiquement identique à ce qu'on a lu sur le graphe.
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I

## Slide 18
Série 1.8
Principe de la conservation de l’énergie:
Énergie totale = Énergie potentielle + mair sec · Enthalpie par unité de masse = constante [J]
Avec :
Énergie potentielle [J]
mair sec = masse d’air sec [kg]
Enthalpie par unité de masse = i = [J/kg]
Énergie potentielle
Énergie potentielle = m⋅g⋅h [J]
Avec :
m = masse de l’objet [kg]
g = accélération due à la gravité = 9.8 [m/s]
h =hauteur de la chute [m]
Renewable Energies Cluster
Physique du bâtiment I
Enthalpie
i=[(Cpair sec+Cpvap.eau⋅ x)⋅ θ1+ Lvap(0°)⋅ x]
Avec :
Cpair sec = capacité thermique massique de l’air sec [J/ K⋅ kg]
Cpvap.eau = capacité thermique massique de la vapeur d’eau [J/ K⋅ kg]
x = teneur en vapeur d’eau [%]
θ = température [K]
Lvap(0°) = Enthalpie de changement d’état [J/Kg]
Le gradient adiabatique est la variation de température liée à la variation d’altitude selon des conditions données.

## Slide 19
Série 1.8
Vote moyen:
VM=∑ votes/ nombre de votes
Renewable Energies Cluster
Corrigé mis en page par Alice Proietti
Physique du bâtiment I